## Slide 1: Europäische Wasserstraßen: Strukturen, Bedeutung und die Rolle der Donau
Lehrunterlagen

## Slide 2: Wie man am besten mit diesem Lehrmaterial arbeitet
Power Point: In der folgenden PowerPoint wird eine Einführung in das Thema „Europäische Wasserstraßen“ präsentiert. Zu jeder Folie finden Sie im Notizfeld Sprechtexte, Erklärungen und Quellenangaben. Aktivitätsfolien sind gelb hinterlegt und beinhalten praktische Beispiele, Übungen, Videos und andere interaktive Elemente, die speziell für den Einsatz im Unterricht aufbereitet wurden.
Videos und ergänzende Übungen: Videos und Übungen zum Thema finden Sie hier in der Präsentation auf den farblich hinterlegten Aktivitätsfolien als auch unter: https://www.rewway.at/de/lehrmittel/ Alle Lehrmittel beinhalten eine kompakte Übersicht, welche die Unterrichtsplanung erleichtert: Lernziele, Zielgruppen, Schwierigkeitsgrad, Methoden und Anknüpfungspunkte zum Lehrplan.
Quellenverzeichnis: Die für die Präsentation verwendeten Quellen sind im jeweiligen Notizfeld der einzelnen Folien als auch am Ende der PowerPoint verfügbar.

## Slide 3: Lernziele und Zielgruppen
Lernziele:
Die Lernenden kennen die wichtigsten Binnenwasserstraßen in Europa und können insbesondere Rhein und Donau benennen sowie deren zentrale Bedeutung für Transport und Wirtschaft erklären.
Die Lernenden verstehen die grundlegenden Strukturen von Wasserstraßen und deren Infrastruktur sowie zentrale Instandhaltungsmaßnahmen und äußere Einflussfaktoren.
Die Lernenden haben einen Überblick über den Güterverkehr mit dem Binnenschiff sowie über zentrale Güterarten und Transportmengen und verstehen die Funktion von Häfen als wichtige Umschlagspunkte.
Die Lernenden können die Donau als bedeutende europäische Binnenwasserstraße beschreiben sowie wesentliche Transportvolumina und Güterarten erläutern und deren wirtschaftliche Bedeutung einordnen.
Zielgruppen:
Schüler:innen der Oberstufen (AHS) bzw. BHS Berufsschüler:innen Studierende zur Einführung in die Themenfelder Transportlogistik, Binnenschifffahrt und multimodale Verkehre Quereinsteigende und Fachkräfte aus anderen Branchen

## Slide 4: Interaktives Video
https://rewway.at/de/lehrmittel/wasserstrassen-lebensraum-verkehrsweg
Notes: Wasserstraßen sind weit mehr als Verkehrswege – sie sind Lebensraum, Wirtschaftsgrundlage und Schlüssel für nachhaltige Mobilität. In diesem interaktiven Video erfährst du, welche Rolle Flüsse und Kanäle für Logistik, Umwelt und Klimaschutz spielen. Inkludierte Quizzes und Spiele machen das Thema greifbar und laden zum aktiven Mitmachen ein.

## Slide 6: Was ist eine Wasserstraße?
1

## Slide 7: Ökosystem Fließgewässer
Ökosystem = Biotop (Lebensraum) + Biozönose (Tieren, Pflanzen)
Fließgewässer = Wasserbiotop, in dem verschiedene Tiere, Pflanzen und Pilze leben
Arten: Rinnsal, Bach, Fluss, Strom, Kanal
In Österreich: Donau (Gesamtlänge 2.845 km = zweitlängster Strom Europas)
Notes: Die Biozönose und das Biotop bilden ein Ökosystem. Das Biotop bezeichnet den Lebensraum, in dem Organismen existieren, während die Biozönose die gesamte Gemeinschaft von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen darstellt, die in diesem Lebensraum leben. Das Ökosystem setzt sich also aus unbelebten (abiotischen) und belebten (biotischen) Faktoren zusammen.
Fließgewässer sind Wasserläufe, die aufgrund eines bestimmten Gefälles gebildet werden. Ohne ein entsprechendes Gefälle würde das Wasser nicht in Bewegung kommen und könnte nicht von einem Ort zum anderen fließen. In der Regel verlaufen Fließgewässer anfangs sehr steil und werden im weiteren Verlauf immer flacher. Dies liegt daran, dass das Wasser auf steilerem Untergrund schneller fließt und somit mehr Energie hat, um das umgebende Material zu erodieren und das Flussbett zu vertiefen.
Die Bildung natürlicher Fließgewässer ist eng mit Niederschlägen verbunden. Das Wasser fließt in Richtung der niedrigsten Stelle, wenn Regen oder Schnee auf den Boden fällt und transportiert dabei Material, das sich am Grund des Flusses ablagert. Die trägt dazu bei, dass der Fluss im Laufe der Zeit breiter und tiefer wird. Infolgedessen kommt es zur Bildung einer Vielzahl von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere, die an das spezielle Ökosystem der Flüsse angepasst sind.
Fließgewässer können jedoch auch künstlich durch menschliche Intervention entstehen. Dies kann geschehen, um die Bewässerung von Feldern zu verbessern oder um Wasserkraft zu erzeugen. In solchen Fällen wird das Gelände gezielt verändert, um einen künstlichen Fluss zu schaffen. Auch unter diesen Umständen entwickelt sich im Laufe der Zeit ein eigenes Ökosystem, das sich an die besonderen Umstände des künstlichen Flusses anpasst.
Insgesamt sind Fließgewässer von großer Bedeutung für unsere Umwelt. Sie fungieren nicht nur als Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, sondern spielen auch eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt und im Stoffkreislauf der Erde.
Die Donau entspringt im Schwarzwald, Deutschland, und durchquert zehn Anrainerstaaten, bevor sie in Rumänien und der Ukraine ins Schwarze Meer mündet. Mit einer Gesamtlänge von 2.845 km und einer schiffbaren Strecke von etwa 2.415 km ist die Donau seit der Frühgeschichte Europas eine bedeutende Handelsroute. Zudem dient sie als wichtige Quelle für Energie und Trinkwasser und bietet einen einzigartigen Lebens- und Erholungsraum.
Quellen:
Studysmarter (2026): https://www.studysmarter.de/schule/geographie/hydrographie/fliessgewaesser/; Abruf 15.05.2026
Viadonau (2019): https://www.viadonau.org/fileadmin/user_upload/Handbuch_der_Donauschifffahrt.pdf; S. 14, Abruf 27.05.2026

## Slide 8: Fluss & Kanal
Fluss:
natürliches, fließendes Gewässer
entspringt aus einer Quelle und mündet in See, Fluss oder Meer
Flüsse fließen alle von einem höheren Punkt bergab in ein anderes Gewässer
Kanal:
künstlich angelegter und schiffbarer Wasserlauf
keine Quelle und keine Mündung
verbindet zum Beispiel mehrere Seen oder Flüsse
Notes: Flüsse sind Wasserläufe, die aus einer Quelle entspringen und durch ein bestimmtes Gefälle entstehen. Ohne ein entsprechendes Gefälle würde das Wasser nicht in Bewegung kommen und könnte nicht von einem Ort zum anderen fließen. In der Regel verlaufen Fließgewässer anfangs sehr steil und werden im weiteren Verlauf immer flacher. Dies liegt daran, dass das Wasser auf steilerem Untergrund schneller fließt und somit mehr Energie hat, um das umgebende Material zu erodieren und das Flussbett zu vertiefen.
Die Bildung natürlicher Fließgewässer ist eng mit Niederschlägen verbunden. Das Wasser fließt in Richtung der niedrigsten Stelle, wenn Regen oder Schnee auf den Boden fällt und transportiert dabei Material, das sich am Grund des Flusses ablagert. Die trägt dazu bei, dass der Fluss im Laufe der Zeit breiter und tiefer wird. Flüsse münden in einem See, Fluss oder Meer.
Ein Kanal ist eine künstlich angelegte Wasserstraße, die in der Regel dazu dient, Schiffe von einem Ort zum anderen zu befördern. Im Gegensatz zu Flüssen haben Kanäle keine natürliche Quelle oder Mündung und das Wasser in ihnen fließt normalerweise nicht. Stattdessen werden sie so gebaut, dass sie möglichst eben verlaufen. Gelegentlich sind Schleusen erforderlich, um den Höhenunterschied zwischen verschiedenen Kanälen oder Flüssen auszugleichen. Kanäle können auch verschiedene Gewässer miteinander verbinden, wie Seen, Flüsse oder sogar Meere. Es gibt jedoch auch natürliche Meerengen wie den Ärmelkanal oder künstliche Wasserwege wie die meisten Kanäle in Venedig, die inkorrekterweise als Kanäle bezeichnet werden.
Quellen:
Klexikon (2024): https://klexikon.zum.de/wiki/Kanal; Abruf 15.05.2026
Studysmarter (2026): https://www.studysmarter.de/schule/geographie/hydrographie/fliessgewaesser/; Abruf 15.05.2025

## Slide 9: Fluss & Kanal
Bild: pixabay
Bild: Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Notes: Bildquellen:
Pixabay (2025): https://pixabay.com/de/photos/rheintal-fluss-deutschland-6665508/; Abruf 15.05.2025
Bild rechts mit freundlicher Erlaubnis von Haeger & Schmidt Logistics GmbH

## Slide 10: Bach, Kanal, Fluss oder Strom?
https://www.youtube.com/watch?v=K5mupflaclY
Diskutiert in der Gruppe:
Was unterscheidet diese vier Begriffe?
Wie breit, tief, lang sind Bäche, Kanäle, Flüsse, Ströme?
Notes: Quelle:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=K5mupflaclY; Abruf 15.05.2026
Beispiel für Beantwortung der Fragen:
Bach:
Breite: Ein Bach ist in der Regel relativ schmal (ca. 1-3m)
Tiefe: Bäche können sehr unterschiedliche Tiefen haben, je nachdem, wie viel Wasser sie führen und welche Art von Gelände sie durchfließen. Als Richtwert gilt eine Tiefe bis 1,5 Meter.
Länge: Bäche sind kürzer als Flüsse und Ströme und fließen oft nur über kurze Strecken.
Fluss:
Breite: Flüsse können von schmalen Abschnitten bis zu sehr breiten Wasserstraßen reichen.
Tiefe: Flüsse können auch in der Tiefe variieren, aber sie sind oft tief genug für die Schifffahrt. Mittlere Wassertiefe von mehr als 1,5m.
Länge: Flüsse sind in der Regel länger als Bäche und fließen über große Entfernungen.
Strom:
= großer Fluss, der im Meer mündet
Breite: Ein Strom kann breiter sein als ein Bach oder Fluss.
Tiefe: Die Tiefe eines Stroms kann je nach Region und Wasserführung variieren.
Länge: Ströme können ebenfalls sehr lang sein und oft fließen sie durch mehrere Länder oder Regionen.
Kanal:
= künstlich geschaffene Wasserstraße
Breite: Ein Kanal kann eine breite Wasserstraße sein.
Tiefe: Die Tiefe kann variieren, aber viele Kanäle werden für die Schifffahrt genutzt und sind daher tief genug für Boote.
Länge: Kanäle können sehr lang sein, da sie oft dazu dienen, Gebiete über große Entfernungen miteinander zu verbinden.

## Slide 11: Fließgewässer als Wirtschaftsraum
Flüsse und Kanäle sind nicht nur Lebens- sondern auch Wirtschaftsraum:
Wasserstraße als Transportweg
Trinkwasserversorgung
Wasser für Industrie und Landwirtschaft
Abfluss von Niederschlägen und Entwässerung, Hochwasserschutz
Energiegewinnung durch Wasserkraftwerke
Erholungsraum, Tourismus
Notes: Flüsse und Kanäle erfüllen neben ihrer Funktion als Transportwege eine Vielzahl weiterer wichtiger Aufgaben. Sie sind für die Entwässerung und den Abfluss von Niederschlägen unerlässlich und spielen eine wichtige Rolle bei der Wasserversorgung und -erhaltung. Darüber hinaus tragen sie zur Hochwasser- und Eisgefahrabwehr bei und können in staugeregelten Abschnitten kostengünstige und umweltfreundliche Energie liefern. Außerdem werden sie zur Freizeitgestaltung genutzt. Flüsse stellen die natürlichen Hauptadern für den Wasserabfluss dar und werden oft zur Entnahme großer Wassermengen für industrielle, landwirtschaftliche und Trinkwasserzwecke genutzt.
Die Nutzung von Wasserkraft ist eine äußerst umweltfreundliche Methode zur Energiegewinnung. In Deutschland werden Laufwasserkraftwerke oft im Rahmen der Flussregulierung für den Schiffsverkehr gebaut.
Quelle:
BDB (2026): https://www.binnenschiff.de/system-wasserstrasse/wasserstrasse/; Abruf 15.05.2026

## Slide 12: Wasserstraßen als Verkehrs- und Transportweg
Binnen- vs. Seewasserstraßen
erste bedeutende Siedlungen entstanden an Flüssen
Flüsse als erste „Straßen“
Bau von Kanälen in der Industrialisierung ab dem 19. Jh.
Bild: pixabay
Notes: Wasserstraßen sind oberirdische Gewässer, die als Verkehrswege für Schiffe dienen. Liegen sie innerhalb eines Landes, spricht man von Binnenwasserstraßen – am Meer von Seewasserstraßen. Flüsse sind natürliche Wasserstraßen, Kanäle hingegen künstlich angelegt.
Flüsse können als die ersten Straßen überhaupt bezeichnet werden, Menschen reisten darauf bereits mit Booten und Flößen bevor es die ersten Fahrzeuge mit Rädern gab. Die ersten bedeutenden Siedlungen der Geschichte entstanden an Flüssen.
Während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert begann die Geschichte der Kanäle in Europa. England, der steigende Bedarf an Kohle für die Fabriken war ein Problem, das durch den Ausbau der Wasserstraßen gelöst werden sollte. In den Niederlanden wurden Kanäle gebaut, um Wasser aus den niedrig gelegenen Landesteilen abzuleiten. Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert nahm die Bedeutung künstlicher Wasserwege stark zu. In Österreich wurde etwa der Wiener Donaukanal ausgebaut. Aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zur damaligen Stadt Wien entwickelte er sich zu einem zentralen Bindeglied für die Personen- und Güterschifffahrt – eine Rolle, die er bis heute in Teilen erfüllt.
Quellen:
WSV: https://www.schifffahrtsschule.wsv.de/Webs/Schifffahrtsschule/SharedDocs/Downloads/Rheinstromgebiet/Wasserstrassen.pdf?__blob=publicationFile&v=1; Abruf 27.05.2026
Planet wissen WDR (2026): https://www.planet-wissen.de/technik/schifffahrt/kanaele_kuenstliche_wasserwege/pwieeuropaeischekanalgeschichte100.html; Abruf 27.05.2026
Bildquelle: Pixabay (2024): https://pixabay.com/de/photos/wasserkanal-schiff-himmel-6093822/; Abruf 23.04.2024

## Slide 13: Binnenschiffe
Binnenschiffe: Motorgüterschiffe & Schiffsverbände
Motorgüterschiff: motorisiert, mit Laderaum Trockengüter-, Tank-, Container- und RoRo-Schiffe
Schubverband: Motorschiff + Schubleichter/Schubkähne Leichter = antriebsloser, schwimmender Ladungsbehälter
Schleppschiff: Ziehen von antriebslosen Schiffseinheiten
Bild: Leitner@TTS, Austria
Notes: Es lassen sich zwei Arten von Güter-Binnenschiffen unterscheiden: Motorgüterschiffe (Selbstfahrer) und Schiffsverbände, bestehend aus einem Motorgüterschiff oder Schubschiff und antriebslosen Einheiten.
Am Rhein sind die einzeln fahrenden Motorgüterschiffe dominant, auf der Mittleren und Unteren Donau werden hauptsächlich die Schiffsverbände bevorzugt. Im Gegensatz dazu ist auf der Oberen Donau das Verhältnis zwischen Einzelfahrern und Schiffsverbänden ausgeglichen.
Motorgüterschiffe, auch bekannt als "Selbstfahrer", verfügen über einen oder zwei Motoren und Laderäume. Es gibt verschiedene Arten von Motorgüterschiffen, wie Trockengut-, Tank-, Container- und RoRo-Schiffe. RoRo = Roll-on-Roll-off: transportiert Fahrzeuge
Schubverbände bestehen aus einem Schubschiff (einem zum Schieben dienenden Motorschiff) und einem oder mehreren Schubleichtern oder Schubkähnen. Diese antriebslosen Einheiten sind eng an die schiebende Schiffseinheit angeschlossen und mindestens eine Einheit ist vor dem schiebenden Fahrzeug angebracht.
Für den Antrieb kann auch ein Motorgüterschiff eingesetzt werden, diese Schiffsverbände nennt man Koppel- oder Schub-Koppelverbände. Hierbei sind seitlich ein bis zwei Leichter oder Kähne an das Motorgüterschiff gekoppelt, während bei einem Schub-Koppelverband zusätzlich mehrere Leichter oder Kähne vorangestellt sind.
Schleppschiffe ziehen antriebslose Schiffseinheiten, sogenannte Schleppkähne. Schleppkähne sind Schiffe zur Beförderung von Gütern mit einem Ruderstand zur Steuerung. Da Schleppschiffe im Vergleich zu Schubschiffen wirtschaftlich weniger rentabel sind, kommen Schleppschiffe am Rhein und auf der Donau heute kaum noch vor.
Hier ist ein Schubverband auf der Donau beim Eisernen Tor an der Grenze von Serbien und Rumänien zu sehen: bestehend aus einem Schubschiff (einem zum Schieben dienenden Motorschiff) und acht gekoppelten Schubleichtern mit Massengut. Bei uns auf der Donau in Österreich kann ein Schiff mit bis zu 4 Schubleichtern fahren, auf der unteren Donau in Rumänien, wo der Fluss sehr breit ist, sind bis zu 12 Schubleichter möglich.
Bild: Leitner@TTS, Austria
Quelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt; S. 16 & S. 112 ff.

## Slide 14: Güterverkehr auf Wasserstraßen - Donauschifffahrt
Vorteil:
Große Transportkapazität des Binnenschiffes:
Schubverband mit 4 Schubleichtern
= 175 Zugwaggons
= 280 LKW
Grafik: viadonau
Notes: Das Binnenschiff weist zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Transportmitteln auf:
Im Vergleich mit den anderen Landverkehrsträgern bietet das Binnenschiff eine deutlich größere Transportkapazität je Transporteinheit und kann beziehungsweise könnte so einen wichtigen Beitrag zur Entlastung von Straße und Schiene leisten.
Zur Veranschaulichung der Massenleistungsfähigkeit der Binnenschifffahrt:
Ein typisches Binnenschiff auf der Donau mit 4 Leichtern (7.000 Nettotonnen) kann so viel transportieren wie 175 Eisenbahnwaggons oder 280 LKW.
Das entspricht einer LKW-Kolonne von etwa 20 km auf der Autobahn.
Was ist ein Schubleichter?
Ein schwimmender Ladebehälter ohne Antrieb. Er wird vorne an ein Binnenschiff angeschlossen und geschoben.
Quelle: Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt S. 18, 19, 112
Bildquelle: Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt S. 19

## Slide 15: Donauschifffahrt: Spezifischer Energieverbrauch
Grafik: viadonau
Ein Binnenschiff kann eine Tonne Ladung bei gleichem Energieverbrauch beinahe viermal so weit transportieren wie ein LKW.
Notes: Im Bezug auf den spezifischen Energieverbrauch kann die Binnenschifffahrt als der effektivste und somit umweltfreundlichste Verkehrsträger bezeichnet werden. Ein typisches Binnenschiff auf der Donau kann eine Tonne Ladung bei gleichem Energieverbrauch beinahe viermal so weit transportieren wie der LKW.
Quelle: Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt S. 18
Bildquelle: Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt S. 18

## Slide 16: Externe Kosten des Verkehrs
40
Kosten, für die nicht die Verursachenden aufkommen –
die Kosten trägt die Gesellschaft, d.h. wir alle!
Schadstoffemissionen
Lärm
Unfallkosten
Flächenverbrauch
Auswirkungen auf Flora und Fauna
Staukosten
Bild: Pixabay
Notes: Kosten, die durch Mobilität entstehen, aber nicht von denjenigen getragen werden, die den Verkehr nutzen, werden als externe Kosten des Verkehrs bezeichnet. Diese Kosten werden auf Dritte, wie Steuerzahler und zukünftige Generationen, übertragen. Die negativen externen Effekte des Verkehrs umfassen insbesondere Schadstoffemissionen, CO2-Emissionen, Lärmemissionen, Unfallfolgekosten, Flächenbeanspruchung sowie Auswirkungen auf Flora und Fauna. Die externen Kosten haben erhebliche gesellschaftliche und gesundheitliche Auswirkungen (z.B. Lebensqualität, Lärmbelastung, Stress, Krankheiten) als auch auf die Umwelt (Klimawandel, Artenvielfalt).
Quelle:
Koch, Susanne (2012): Logistik – Eine Einführung in Ökonomie und Nachhaltigkeit, S. 294f
Bildquelle:
Pixabay (2025): https://pixabay.com/de/photos/verkehr-transport-stau-autobahn-2251530; Abruf 27.02.2025

## Slide 17: Externe Kosten des Verkehrs – Verkehrsträgervergleich
Grafik: eigene Darstellung angelehnt an Christidis/Brons
Chart: 
| Straße | Schiene (Diesel) | Schiene (elektrifiziert) | Binnenwasserstraße
Unfälle | 4.5013 | 0.53695 | 0.33042 | 0
Lärm | 2.3792 | 1.8818 | 1.4923 | 0
Emissionen | 9.8306 | 10.2541 | 1.0014 | 11.7709
Klimakosten | 5.2282 | 1.901 | 1.4585 | 1.52
Infrastruktur | 2.7104 | 5.4329 | 5.0425 | 1.7115
Stau | 6.1241 | 0.44025 | 0.40862 | 0
Cents per Tonnenkilometer
Notes: Binnenschiff und Bahn (elektrifiziert) verursachen im Vergleich mit LKW die mit Abstand geringsten externen Kosten.
Im Jahr 2023 lag der Anteil elektrifizierter Strecken aller Infrastrukturbetreiber in Österreich bei etwa 75 Prozent. (vgl. Schienen-Control)
In der EU-27 lag der Elektrifizierungsgrad der Bahnnetze 2023 bei 57,4 %. (vgl. Eurostat 2025)
Quellen:
Eigene Darstellung in Anlehnung an:
Christidis, P., & Brons, M. (2016): External costs of freight transport in European Union Member States (Joint Research Centre (JRC)). Harvard Dataverse. https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/YA3VCY https://doi.org/10.7910/DVN/YA3VCY; Abruf 28.01.2025
Eurostat (2025): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Characteristics_of_the_railway_network_in_Europe; Abruf 06.03.2025
Schienen-Control (2025): https://www.schienencontrol.gv.at/de/wettbewerbsregulierung/eisenbahnnetz-oesterreich.html, Abruf 28.01.2025

## Slide 18: Think-Pair-Share: Binnenschiff – unterschätzter Klimaschützer?
Überlegt zuerst alleine (think – 5min), was Vorteile von multimodalem Verkehr bei der Verknüpfung von LKW und Binnenschiff sind und welche Maßnahmen getroffen werden könnten, um mehr Anreize dafür zu schaffen. Was sind konkrete betriebswirtschaftliche Vorteile für die/den Frachtführer:in/Lkw-Unternehmer:in?
Teilt eure Überlegungen (pair – 5min) mit euren Sitznachbar:innen und Sitznachbarn.
Bereitet eure Antwort für eine Präsentation im Plenum vor (share – 3min)
Notes: Think-Pair-Share: Alleine (Think), zu zweit oder zu dritt (Pair), dann Diskussionsergebnisse im Plenum präsentieren (Share)
Dauer: ca. 15–20 Minuten
Sozialform: Einzelarbeit → Partner- oder Kleingruppenarbeit → Plenumsdiskussion
Mögliche Argumente (zur Unterstützung oder als Impuls)
Niedriger Primärenergiebedarf: Binnenschiffe verbrauchen im Vergleich zu Lkw oder Zügen deutlich weniger Energie pro transportierter Tonne.
Geringste externe Kosten: Weniger Luftverschmutzung, Lärm, CO₂-Ausstoß und Infrastrukturverschleiß.
Kaum Unfälle: Sehr hohe Sicherheit im Vergleich zu Straße und Schiene.
Große Transportmengen möglich: Ein Schiff ersetzt viele Lkw.
Nutzung bestehender natürlicher Infrastruktur: Flüsse und Kanäle sind bereits vorhanden.
Langfristig kostengünstig: Besonders bei Massengütern und langen Strecken.
Lernziele:
Die Schüler:innen analysieren die ökologischen und ökonomischen Vorteile der Binnenschifffahrt im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern.
Die Schüler:innen argumentieren sachlich und begründet für oder gegen eine stärkere Nutzung der Wasserstraße im Güterverkehr.
Die Schüler:innen reflektieren, welche politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Nutzung der Binnenschifffahrt beeinflussen.
Die Schüler:innen präsentieren ihre Ergebnisse strukturiert und verständlich im Plenum und setzen sich mit anderen Perspektiven auseinander.

## Slide 19: Wasserstraßen-Infrastruktur
Fahrwasser und Fahrrinne
Schleusen
Brücken und Überspannungen
kontinuierliche Instandhaltung der Wasserwege
Bild: Pixabay
Notes: Welche Binnenschiffe und Schiffsverbände auf einer Binnenwasserstraße fahren können, wird hauptsächlich durch die Infrastruktur der Wasserstraße bestimmt:
Tiefe, Breite und Krümmungsradien des Fahrwassers und der Fahrrinne
Größe von Schleusenkammern
Durchfahrtsöffnungen (lichte Höhe und Breite) unter Brücken und Freileitungen
In Österreich ist die viadonau für die Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung der Wasserstraßen zuständig.
Quelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt, S. 47 ff.
Bildquelle:
Pixabay (2024): https://pixabay.com/de/photos/rhein-flu%C3%9F-wasser-landschaft-4129208/; Abruf 23.04.2024

## Slide 20: Fahrrinne
Teil eines Binnengewässers, der für den Schiffsverkehr bestimmt ist
kritischer Faktor für den Transport auf dem Wasserweg
Sicherstellung bestimmter Mindesttiefe und -breite auch bei ungünstigen Wasserständen (Niedrigwasser)
Grafik: viadonau
Notes: Die Fahrrinne bezeichnet jenen Bereich eines Flusses oder Kanals, der für die Schifffahrt vorgesehen ist. In diesem Bereich sorgt die Wasserstraßenverwaltung dafür, dass eine bestimmte Mindesttiefe und -breite eingehalten wird, damit Schiffe sicher fahren können. Die Fahrrinne ist dabei ein Teil des gesamten Fahrwassers, also des grundsätzlich schiffbaren Bereichs eines Gewässers. Bei der Festlegung der Fahrrinne orientiert man sich an einem minimalen Querschnitt. Dieser basiert auf den kritischsten Stellen eines Flussabschnitts – also dort, wo das Gewässer am seichtesten oder am engsten ist, insbesondere bei Niedrigwasser. An der Donau wird die erforderliche Tiefe der Fahrrinne am sogenannten Regulierungsniederwasserstand, kurz RNW, gemessen.
Die in der Fahrrinne vorhandene Fahrwassertiefe bestimmt, wie weit ein Güterschiff „abgeladen“ werden kann; je mehr Güter ein Schiff geladen hat, desto größer ist seine Abladetiefe, d. h. der einem bestimmten Beladungszustand entsprechende Tiefgang des Schiffes in Ruhelage. Die von der Schifffahrt nutzbaren Abladetiefen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Binnenschiffstransporten.
Quelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt S. 49f.
Grafik:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt S. 50

## Slide 21: Schleusen
Überwindung von Höhenunterschieden
Füllen oder Entleeren der Schleusenkammer
Hebung und Senkung von Schiffen bis zu 25 Meter
Bild: Björn Bosch
Notes: Schleusen ermöglichen das Überwinden von Höhenunterschieden entlang einer Wasserstraße (meist geschaffen durch Staustufen bei Flusskraftwerken). In einer Kammerschleuse wird bei geschlossenen Schleusentoren die Schleusenkammer gefüllt oder entleert und somit auf das Niveau des Oberwassers oder Unterwassers gehoben bzw. gesenkt. Damit können Schiffe gehoben oder gesenkt und ein Höhenunterschied bis zu 25 Metern überwunden werden.
Quelle:
Klexikon (2026): https://klexikon.zum.de/wiki/Schleuse; Abruf 26.05.2026
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt , S. 53 f.
Bildquelle:
Björn Bosch

## Slide 22: Video „Schleusenvorgang Übersicht“
Sieh dir das Video an und versuche folgende Begriffe zu erklären:
Schleusenkammer
Obertor und Untertor
https://www.youtube.com/watch?v=RRIhiR-13Ok
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=RRIhiR-13Ok
Sieh dir das Video an und versuche folgende Begriffe zu erklären:
Schleusenkammer
Obertor und Untertor
Die Schleusenkammer ist der Teil der Schleuse, in dem sich das Schiff während des Schleusenvorgangs befindet.
Die beiden Tore am Ende der Schleusenkammer sind Obertor und Untertor. Das Obertor ist das Tor zur Absperrung des höheren Wasserstandes, während das Untertor das Tor zur Absperrung des niedrigeren Wasserstands darstellt. Durch die Änderung des Wasserstandes ist es möglich die Schiffe zu heben oder zu senken.

## Slide 23: Bücken
meist zwei Durchfahrtsöffnungen für den Schiffsverkehr: Berg- und Talfahrt
variierende Wasserstände auf Flüssen
Durchfahrtshöhe der Brücke und Fixpunkthöhe des Schiffs
Grafik: viadonau
Notes: Brücken können über Wasserstraßen, Hafeneinfahrten oder Flusskraftwerke führen. Je nach Abstand der Brückenpfeiler ergeben sich eine oder mehrere Durchfahrtsöffnungen. Der Großteil der Brücken hat 2 Öffnungen für den Schiffsverkehr (Berg- und Talfahrt). Schifffahrtszeichen auf der Brücke zeigen an, ob die Durchfahrt erlaubt oder verboten ist. Auf ungestauten Flussabschnitten können die Wasserstände variieren, was die Durchfahrtsmöglichkeiten unter Brücken bei hohen Wasserständen beeinträchtigen kann.
Ob ein Schiff unter einer Brücke passieren kann, hängt in erster Linie von zwei Faktoren ab: der Durchfahrtshöhe der Brücke über dem Wasserspiegel und der Fixpunkthöhe des Schiffs.
„Die Fixpunkthöhe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen der Wasserlinie und dem höchsten unbeweglichen Punkt eines Schiffes, nachdem bewegliche Teile wie beispielsweise Masten, Radar oder Steuerhaus umgeklappt oder abgesenkt wurden.“ (Viadonau 2019: Handbuch der Donauschifffahrt, S.55-56)
Wenn die Fixpunkthöhe eines Schiffs zu groß ist, kann sie durch das Laden von Ballastwasser in spezielle Tanks oder durch Laden von festem Ballast reduziert werden.
Neben der Höhe einer Brückendurchfahrt und der Fixpunkthöhe eines Schiffes kann auch das Profil der Brücke die Durchfahrtsmöglichkeit beeinflussen. Insbesondere bei bogenförmigen Brücken muss ein ausreichender Sicherheitsabstand gewährleistet sein.
Quelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt, S. 55 ff.
Bildquelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt , S. 56

## Slide 24: Video Brückendurchfahrt
Video: Björn Bosch
Notes: Quelle:
Privat / Björn Bosch

## Slide 25: Umschlagsmöglichkeiten
Häfen
Anlagen für den Umschlag von Gütern
mindestens ein Hafenbecken
Schutzfunktion während Hochwasser, Eisbildung oder anderen extremen Wetterereignissen
bestimmte Güter dürfen lt. nationalen Gesetzen nur in Hafenbecken umgeschlagen werden
Länden
Umschlagstellen ohne Hafenbecken
Notes: Häfen sind Anlagen für den Umschlag von Gütern, die über mindestens ein Hafenbecken verfügen. Umschlagstellen ohne Hafenbecken werden als Umschlagsländen (in Österreich) oder als Stromhäfen (in Deutschland) bezeichnet.
Ein Hafen hat gegenüber einer Lände mehrere Vorteile: Einerseits ergeben sich längere Kaimauern und dadurch mehr Umschlagmöglichkeiten bzw. Logistikflächen. Bestimmte Güter dürfen gemäß nationalen Gesetzen nur in einem Hafenbecken umgeschlagen werden. Zusätzlich erfüllt ein Hafen eine wichtige Schutzfunktion: Während Hochwasser, Eisbildung oder anderen extremen Wetterereignissen können Schiffe in einem Hafen sicher verweilen.
Häfen verknüpfen die Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße miteinander und sind wichtige Dienstleister im Bereich Umschlag, Lagerung und Logistik. Neben den Grundfunktionen eines Hafens wie Umschlag und Lagerung werden oft eine ganze Reihe logistischer Mehrwertleistungen für die Kunden wie Verpacken, Stuffing und Stripping von Containern, sanitäre Überprüfung und Qualitätskontrolle angeboten. Damit werden Häfen zu Logistikplattformen und Impulsgebern für Betriebsansiedelungen und wirtschaftliche Entwicklung. Als multimodale logistische Knoten übernehmen sie die Drehscheibenfunktion zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern. Ein wichtiger Hinweis für die Leistungsfähigkeit eines Hafens sind die Umschlagmengen zwischen den Verkehrsträgern. In einem Hafen erfolgt nicht nur der Umschlag zwischen Wasserstraße, Straße und Schiene, sondern auch zwischen nicht wassergebundenen Verkehrsträgern wie z. B. Schiene-Schiene oder Straße-Schiene.
Quelle: viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt, S. 86
Bildquelle: viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt, S. 86

## Slide 26: Hinterland(verkehr)
dreiteilige Grundstruktur eines Hafens: Wasserseite, Hafengebiet, Hinterland
Hinterland = Einzugsgebiet eines Hafens:
unmittelbar an einen Seehafen angrenzende Region, die mit den verschiedenen Verkehrsträgern angebunden ist
nicht eindeutig definiert, abhängig von ökonomischer Entfernung
Hinterlandverkehr: Bezeichnung für landseitige Zu- und Ablaufverkehre von Seehäfen
Bild: duisport_Hans Blossey
Notes: Jeder Hafen weist eine dreiteilige Grundstruktur auf:
Wasserseite
Hafengebiet
Hinterland
In einem Hafen werden Verkehrsströme aus dem Hinterland, also dem Einzugsgebiet eines Hafens, gebündelt sowie entflechtet. Wie groß dieser Einzugsbereich ist, hängt von der ökonomischen Entfernung ab, welche sich nicht nur durch die geografische Entfernung in Kilometern, sondern auch über die Transportdauer und Transportkosten definiert.
Quelle: viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt, S. 87-88

## Slide 27: Instandhaltung von Wasserstraßen
wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Wasserstraße
Wasserstraßen sind lebende Systeme und werden von kontinuierlichen Veränderungen beeinflusst: insbesondere freifließende Strecken (= Flussabschnitte, die nicht mittels Dämmen, Umleitungen, Schleusen oder ähnlicher Wasserinfrastruktur verändert wurden)
regelmäßige Sohlgrundvermessungen zur Gewährleistung der Fahrrinne
periodische Baggerarbeiten und Regulierungsbauwerke erforderlich
Bild: viadonau, Zinner
Notes: Können die mindestgeltenden Fahrrinnenparameter nicht erreicht werden, muss die zuständige nationale Wasserstraßenverwaltung geeignete Maßnahmen ergreifen, um diese wiederherzustellen. Dies wird normalerweise durch Baggerungen an Seichtstellen (Furten) innerhalb der Fahrrinne erreicht. Bei Baggerungsarbeiten werden Bodensedimente (Sand und Kies) abgetragen und unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte wieder an einer anderen Stelle im Fluss eingebracht. Baggerungen erfordern eine vorausschauende Planung auf Basis der Ergebnisse von regelmäßigen Sohlgrundvermessungen und eine abschließende Überprüfung (Erfolgskontrolle) der Arbeiten durch das zuständige Wasserstraßenverwaltungsorgan. Da die Maßnahmen zur Instandhaltung der Fahrrinne wiederkehrend und voneinander abhängig sind, kann hier von einem Fahrrinnen-Instandhaltungszyklus gesprochen werden. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen hierbei:
Regelmäßige Vermessung der Stromsohle zur Identifizierung von Problemstellen in der Fahrrinne (verringerte Tiefen und Breiten)
Planung bzw. Priorisierung der nötigen Maßnahmen (Baggerungen, Änderung des Fahrrinnenverlaufs, Verkehrsregelung) aufgrund der Analyse aktueller Stromsohleaufnahmen
Durchführung von Instandhaltungs-Maßnahmen (vor allem Baggerungen inkl. Erfolgskontrolle)
Laufende und zielgruppenorientierte Informationen über den aktuellen Zustand der Fahrrinne an die Nutzer der Wasserstraße
Quelle: viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt, S. 57-63

## Slide 28: Verfügbarkeit – am Beispiel Donau
Gründe für behördliche Sperren:
Extremsituationen: Eisbildung, Hochwasser
Verkehrsunfälle
Schleusengebrechen, Bauarbeiten
Gewässerverunreinigungen
Veranstaltungen
wetterbedingte Sperren:
Eisbildung: Wintermonate, hauptsächlich Jänner und Februar
Hochwasser: Frühjahrs-, Sommermonate
langjährige Verfügbarkeit der Donau bei 98,3% (in Österreich) = 359 Tage pro Jahr
Grafik: viadonau
Notes: Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2024 war der österreichische Abschnitt der Donau als Wasserstraße zu 98,3 % bzw. an etwa 359 Tagen jährlich befahrbar. In diesem Zeitraum kam es zu zwei Eissperren mit einer durchschnittlichen Dauer von rund 15 Tagen. Zusätzlich musste die Wasserstraße in acht Jahren aufgrund von Hochwasser jeweils für durchschnittlich etwa acht Tage gesperrt werden.
Witterungsbedingte Sperren der Donau können in Österreich etwa durch Eis oder Hochwasser behördlich angeordnet werden. Eissperren treten meist im Winter (Jänner/Februar) auf, Hochwasser eher im Frühjahr oder Sommer. Zusätzlich kann es auch wegen Unfällen, technischer Störungen, Verschmutzungen, Bauarbeiten oder Veranstaltungen zu Sperren kommen. 2024 summierten sich diese insgesamt auf etwas über 16 Stunden.
Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024, S. 24 f
Grafik: Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024, S. 24

## Slide 29: Hochwasser
verursacht durch Niederschläge, Schneeschmelze
Zunahme von Extremwetterereignissen durch Klimawandel
Folgen für die Binnenschifffahrt:
Ausfall der Navigierbarkeit
Verzögerungen
Beschädigung der Infrastruktur (z. B. Schiffe, Häfen, Schleusen)
Veränderung der Binnenwasserstraßen und der Morphologie des Flussbettes
Überflutung von Gebieten
erhöht Risiko für Kollisionen mit Schifffahrtszeichen
höhere Fließgeschwindigkeit
Schutt, Geröll, Treibgut
Bild: Pixabay
Notes: Hochwasser kann durch hohe Niederschläge über längere Zeit oder durch eine Schneeschmelze nach dem Winter, verursacht werden. Ein hoher Wasserstand wirkt sich hauptsächlich auf den Wasserstand der Wasserstraße aus und somit auf den Binnenschifffahrtsverkehr und die Infrastruktur der Binnenwasserstraßen. Ein hoher Wasserstand kann zu einer Unterbrechung der Schifffahrt, Verspätungen, Schäden an Infrastruktur wie Schiffen, Häfen und Schleusen aufgrund von Treibholz führen. Als mögliche Folgen können die Überflutung der umliegenden Binnengewässer, die Veränderung der Binnenwasserstraßen selbst und die Ufermorphologie genannt werden. Hochwasser beeinflusst somit den Binnenschiffsverkehr in hohem Maße, da er sich negativ auf die Wasserstraßeninfrastruktur auswirkt, was für einen effizienten Transport mit Binnenschiffen von entscheidender Bedeutung ist. Je nach geografischer Lage können Dürren oder Überschwemmungen länger andauern und daher auch die Wirtschaftlichkeit der Binnenschifffahrt erheblich beeinträchtigen. So können Hoch- und Niedrigwasser als Wetterphänomene mit hohem Einfluss auf die Binnenschifffahrt identifiziert werden.
Quellen:
Juha Schweighofer, “The impact of extreme weather and climate change on inland waterway transport” in Natural Hazards, May 2014, Volume 72, Issue 1, p 23-40, p. 25-27
Strobl, T., Zunic, F. (2006): Wasserbau. Aktuelle Grundlagen – Neue Entwicklungen. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. S.383-447.
Pixabay (2025): https://pixabay.com/de/photos/hochwasser-stra%C3%9Fe-gesperrt-schaden-123218/; Abruf 12.02.2025

## Slide 30: Niederwasser
verursacht durch geringen Niederschlag und/oder hohe Temperaturen
Zunahme durch Klimawandel
Folgen für die Binnenschifffahrt:
geringere Fließgeschwindigkeit
geringere Fahrwassertiefe
Geringere Frachtkapazität aufgrund Abladetiefe (Tiefgang)
längere Dauer des Transports
Kraftstoffverbrauch nimmt zu
geringes Flottwasser erhöht Wahrscheinlichkeit für auf Grund laufen
kann über einen längeren Zeitraum anhalten
Bild: Pixabay
Notes: Dürre kann durch geringe Anzahl an Niederschlägen und hohe Temperaturen verursacht werden. Folglich sind Binnenwasserstraßen in Dürreperioden mit niedrigen Wasserständen konfrontiert. Die Auswirkungen auf die Binnenschifffahrt sind deshalb anders als bei Hochwasser. Auf der einen Seite nimmt die Frachtkapazität von Binnenschiffen aufgrund von Niederwasser ab. Auf der anderen Seite steigt die Transportdauer an, was auch zu einem höheren Treibstoffverbrauch von Binnenschiffen führt. Je nach geografischer Lage können Dürren oder Überschwemmungen länger andauern und daher auch die Wirtschaftlichkeit der Binnenschifffahrt erheblich beeinträchtigen. So können Hoch- und Niedrigwasser als Wetterphänomene mit hohem Einfluss auf die Binnenschifffahrt identifiziert werden.
Die in der Fahrrinne vorhandene fahrwassertiefe bestimmt, wie weit ein Güterschiff “abgeladen” werden kann; je mehr Güter ein Schiff geladen hat, desto größer ist seine Abladetiefe, d. h. der einem bestimmten Beladungszustand entsprechende Tiefgang des Schiffes in Ruhelage. Die von der Schifffahrt nutzbare Abladetiefen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Binnenschiffstransporten.
Quelle: Juha Schweighofer, “The impact of extreme weather and climate change on inland waterway transport” in Natural Hazards, May 2014, Volume 72, Issue 1, p 23-40, p. 25-27.
Bildquelle: pixabay, https://pixabay.com/photos/skyline-architecture-city-building-5362429/; Abruf 20.05.2026

## Slide 31: Entwicklungstrends in der Binnenschifffahrt
40
Modernisierung der Schiffe und Häfen („Retrofitting“)
Digitalisierung
Automatisierung
Verwendung nachhaltiger Ressourcen
Niedrigwasserschiffe
Gewässervernetzungen
Erschließung neuer Märkte
Bild: KI-generiert (MS Copilot)
Notes: Maßnahmen, um die Nachhaltigkeit und Nutzbarkeit der Binnenschifffahrt weiter voranzutreiben:
Retrofitting bezeichnet den Prozess, bei dem bestehende Schiffe mit moderner Technologie ausgestattet werden, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, Kraftstoff zu sparen und umweltfreundlicher zu werden. Ein Beispiel dafür ist die Umrüstung der "MSC Flaminia" durch die Reederei NSB nach einem Brand. Durch die Installation eines neuen Bugwulsts und Propellers konnte der Kraftstoffverbrauch um bis zu zwölf Prozent reduziert werden. Das Retrofitting dient auch als Demonstration, dass ältere Schiffe mit modernem Design und Effizienz mit neuen Schiffen konkurrieren können.
Digitalisierung: Durch den Einsatz moderner Technologien wie automatisierte Systeme, Telematik und Datenanalyse können Effizienzsteigerungen und Emissionsreduktionen erzielt werden. Die digitale Vernetzung von Schiffen und Häfen ermöglicht beispielsweise eine optimierte Routenplanung, eine verbesserte Ladungsverfolgung und eine effizientere Nutzung von Ressourcen wie Treibstoff. Die Digitalisierung trägt zur Steigerung der Effizienz, Kostensenkung und Umweltentlastung in der Binnenschifffahrt bei.
Gewässervernetzungen unterstützt eine verstärkte Nutzbarkeit der Binnenschifffahrt, dabei geht es um die Verbesserung der Wasserstraßeninfrastruktur und die Schaffung effizienter Verbindungen zwischen verschiedenen Gewässern. Das Ziel ist es, den Transport von Gütern auf Binnenschiffen zu erleichtern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren. Dies wird durch die Optimierung von Wasserstraßen, den Ausbau von Schleusen und die Reduzierung von Engpässen erreicht, was zu kürzeren Transportzeiten, geringerem Energieverbrauch und weniger CO2-Emissionen führt.
Der Einsatz von umweltfreundlichen Kraftstoffen, Umstieg auf alternative Antriebssysteme wie Elektromobilität oder Wasserstoffantrieb tragen zu einer nachhaltigen Binnenschifffahrt bei.
Die Erschließung neuer Märkte und Marktsegmente (z.B. Containertransport) kann den Anteil der Binnenschifffahrt am Gesamtverkehr erhöhen.
Quelle:
Bundesanstalt für Wasserbau (2017): Kolloquium Wasserbauliche Herausforderungen an den Binnenschifffahrtsstraßen, https://izw.baw.de/publikationen/kolloquien/0/02_Kempmann-Kriedel_Rusche-Pauli-Georges_Herausforderungen....pdf; Abruf: 27.05.2026
Verband deutscher Reeder (2016): https://www.reederverband.de/sites/default/files/publikationen/deutsche_seeschifffahrt/deutsche_seeschifffahrt_2016_-_umweltspecial.pdf; Abruf 18.03.2025
Heinzelmann, Christoph / Bödefeld, Jörg / Duric, Zorana (2020): Digitalisierung im Verkehrswasserbau. Bautechnik, 97; In: https://doi.org/10.1002/bate.202000029; S. 441-444
Bildquelle:
generiert mit KI (Microsoft Copilot) am 12.06.2025, Prompt: „Erstelle ein Bild eines futuristischen Frachtschiffs (geladene Container), das Visionen und Entwicklungstrends in der Binnenschifffahrt zeigt – mit Fokus auf moderne Technologien, Nachhaltigkeit und autonomes Navigieren. Urbanes Hafenumfeld entlang vom Fluss.“

## Slide 32: Europäische Wasserstraßen
2

## Slide 33: Wasserstraßennetz in Europa
40.000 km Wasserstraßen in Europa
meist befahrene Wasserstraße: Rhein
schiffbare Wasserstraße in Österreich: Donau
Rhein-Main-Donaukorridor verbindet Nordsee mit dem schwarzen Meer
Bild: viadonau, Zinner
Notes: Quelle:
“Facts & Figures- Inland Navigation in Europe”, slide 2, URL: http://de.slideshare.net/carolinevandeleur/platina-ff-general-14427068; Abruf 21.05.2026
BDB (2026): https://www.binnenschiff.de/system-wasserstrasse/wasserstrasse/; Abruf 18.05.2026
Bild: viadonau, Zinner

## Slide 34: Wasserstraßennetz in Europa
Verfügbare Wasserstraßen: 40.000 km
davon 20.000 km schiffbar für ≥ 1.000 t. Schiffe
19 von 28 EU-Mitgliedstaaten haben Zugang zu schiffbaren Wasserstraßen
Verfügbare Wasserstraßen | Anteil der Binnenwasserstraßen am Modal Split (% der gesamten tkm)
Frankreich (8.501 km*) Finnland (8.000 km*) Deutschland (7.467 km*)  Österreich (358 km *) | Niederlande: 40 % Rumänien: 23 % Bulgarien: 22 %  Österreich: 2 %
Grafik: eigene Darstellung auf Basis von Indexmundi und Eurostat
  * Gesamtlänge der schiffbaren Flüsse, Kanäle und anderen Gewässer
Notes: Europa verfügt über 40.000 km Wasserstraßen, von denen die Hälfte für Schiffe mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen befahrbar ist. Aktuell haben 18 von 27 EU-Mitgliedstaaten Zugang zu schiffbaren Wasserstraßen.
Innerhalb Europas hat Frankreich die meisten verfügbaren Wasserstraßen (einschließlich Flüsse, Kanäle und andere Gewässer, die befahrbar sind), gefolgt von Finnland. Deutschland steht auf dem dritten Platz. Im Gegensatz dazu hat Österreich nur 358 km schiffbare Wasserstraßen. Obwohl viele Binnenwasserstraßen zur Verfügung stehen, ist die Binnenschifffahrt im Allgemeinen die in Europa am seltensten genutzte Verkehrsart. Dennoch gibt es auf nationaler Ebene unterschiedliche Werte: In den Niederlanden hat die Binnenschifffahrt mit 43,2 % im Jahr 2018 (% an gesamten Tonnenkilometern) den höchsten Anteil am Modal Split des Binnengüterverkehrs und auch Rumänien und Bulgarien haben einen relativ hohen Anteil im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Im Gegensatz dazu hat die Binnenschifffahrt in anderen Ländern (z. B. Österreich, Lettland oder Litauen) einen sehr geringen bis gar keinen Anteil am Modal Split. Diese Unterschiede können durch unterschiedliche limitierende Faktoren wie Zugänglichkeit, Transportentfernung und Transportvolumen erklärt werden.
“Facts & Figures- Inland Navigation in Europe”, slide 2, URL: http://de.slideshare.net/carolinevandeleur/platina-ff-general-14427068; Abruf 21.05.2026
Indexmundi: http://www.indexmundi.com/map/?t=10&v=116&r=eu&l=en; Abruf 21.05.2026
Eurostat (2024): Modal split of inland freight transport: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tran_hv_frmod/default/table?lang=en&category=tran.tran_hv_ms; Abruf 28.04.2026

## Slide 35: Güterverkehr in Österreich und Europa (Modal Split)
Eigene Darstellung angelehnt an Statistik Austria und Eurostat
Chart: Modal Split Österreich - 2024
| Straße | Schiene | Wasserstraße
Transportleistung | 0.678 | 0.303 | 0.019
Chart: Modal Split EU 27 - 2024
| Straße | Schiene | Wasserstraße
Modal Split EU 27 - 2022 | 78.2 | 16.6 | 5.2
Notes: Modal Split beschreibt die anteilige Transportleistung nach Verkehrsträgern.
Quellen:
Eurostat (2024): Modal split of inland freight transport: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tran_hv_frmod/default/table?lang=en&category=tran.tran_hv_ms; Abruf 28.04.2026

## Slide 36: Best Practice Wasserstraße: Niederlande
Eigene Darstellung angelehnt an Eurostat
Bild: Pixabay
Chart: Modal Split Niederlande - 2024
| Straße | Wasserstraße | Schiene
Modal Split Niederlande - 2022 | 53.7 | 40.4 | 5.9
Notes: Der Anteil der auf Wasserstraßen zurückgelegten Gütertonnenkilometer stellt sich in den verschiedenen EU-Ländern ganz unterschiedlich dar.
Spitzenreiter, was die Wasserstraße betrifft, sind die Niederlande mit einem Binnenschifffahrtsanteil von rund 40% (2022). Dies ist unter anderem auf ihre bedeutenden Seehäfen und ein weit verzweigtes Wasserstraßennetz zurückzuführen.
Quelle:
Eurostat (2024): Modal split of inland freight transport: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tran_hv_frmod/default/table?lang=en&category=tran.tran_hv_ms; Abruf 28.04.2026
Bildquelle:
Pixabay (2025): https://pixabay.com/de/photos/amsterdam-kanal-stadt-boot-6619660/; Abruf 26.02.2025

## Slide 37: Güterverkehr mit dem Binnenschiff
Massengüter
z.B. Baustoffe, Erze, Kohle, Stahl, Agrarprodukte
70% der Gesamtmenge
im Binnen-schiffsverkehr
Gefahrgut
z.B. brennbare flüssige Güter wie Benzin, Heizöl, chemische Stoffe, verflüssigte Gase
Container
v.a. am Rhein von großer Bedeutung
High & Heavy
Schwere oder sperrige Ladungen
RoRo-Schiffe
(engl. Roll on Roll off)
Bilder: Flaticon
Notes: Die Binnenschifffahrt wird hauptsächlich von Massengütern dominiert, welche etwa 70 % der Gesamtmenge ausmachen. Dazu gehören beispielsweise Baustoffe, Erze, Kohle und Stahl aber auch Agrarprodukte. Der voestalpine‑Werkshafen in Linz weist in Österreich mit einem Anteil von ca. 42% das höchste Umschlagsvolumen (verglichen zu den anderen Donauhäfen) auf.
Ein wichtiger Zweig der Binnenschifffahrt ist der Transport von Gefahrgut, das brennbare flüssige Güter wie Benzin und Heizöl, chemische Grundstoffe wie Methanol, Endprodukte wie Säuren und verflüssigte Gase wie Ammoniak umfasst aber auch trockene, gefährliche Güter, die in loser Schüttung transportiert werden. Sicherheitsnormen und –standards sind für diesen Transport unerlässlich.
Die Beförderung von Containern per Binnenschiff nimmt zu. Ein Großteil des Container- und Hinterlandverkehrs wird über die ZARA-Häfen (Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam) abgewickelt, wo die Binnenschifffahrt einen hohen Anteil am Modal Split hat.
Binnenschiffe eignen sich aufgrund ihrer Abmessungen besonders gut für den Transport von schweren oder sperrigen Ladungen. Diese Schiffe können Punktbelastungen von über 40 Tonnen pro Quadratmeter oder Stückgewichte bis zu 1.000 Tonnen standhalten. Der Transport von Schwergut auf dem Wasser bietet klare Vorteile: Die Infrastruktur wird nicht beschädigt und es müssen keine Hindernisse wie Laternen oder Bäume im Vorfeld entfernt werden, wie es beim Lkw-Verkehr der Fall wäre. Vermehrt werden auf Wasserstraßen beispielsweise Turbinen oder Rotorblätter für Windkraftanlagen transportiert. Die steigenden Zahlen von Schwerguttransporten auf Binnenschiffen in den letzten Jahren belegen diesen Trend.
RoRo-Schiffe sind spezielle Schiffe, die bewegliche Güter transportieren, bei dem die Ladung auf das Schiff gefahren wird (Roll-on-roll-off). Dabei handelt es sich meist um eine Kombination aus Fahrzeugen wie Pkw oder Lkw oder Zügen, die selbst an Bord der Schiffe fahren können aber auch um Ladeeinheiten, die mit Zugmaschinen an Bord gerollt werden. RoRo-Schiffe besitzen befahrbare Decks und meist variable Deckhöhen, um den Laderaum flexibler zu nutzen. RoRo-Schiffe sind vor allem für die Automobilindustrie von Bedeutung.
Quelle:
BDB (2024): https://www.binnenschiff.de/system-wasserstrasse/gueterschifffahrt/; Abruf 19.04.2024
Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024
Bildquelle:
https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/massengut-lkw; Massengut-lkw Icons erstellt von Arslan Haider – Flaticon; Abruf 19.04.2024
https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/gefahrgut; Gefahrgut Icons erstellt von surang – Flaticon; Abruf 19.04.2024
https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/containerkran; Containerkran Icons erstellt von Flat Icons – Flaticon; Abruf 19.04.2024
https://www.flaticon.com/de/kostenlose-icons/container; Container Icons erstellt von smashingstocks – Flaticon; Abruf 19.04.2024
https://www.flaticon.com/free-icons/ferry-boat; Ferry boat icons created by Freepik – Flaticon; Abruf 19.04.2024

## Slide 38: Infrastruktur als entscheidender Faktor
129 Brücken entlang der Wasserstraße Donau
42 an der österreichischen Donaustrecke
auf der Oberen Donau: maximal 2-3 lagige Containertransporte möglich daher fast kein Containerverkehr auf der Oberen Donau (kaum profitabel)
überwiegend Containertransporte am Rhein
Bild: Björn Bosch
Notes: Von Kelheim bis Sulina überspannen in Summe 129 Brücken die internationale Wasserstraße Donau. Unter den 129 Donaubrücken befinden sich 21 Schleusen- und Wehrbrücken. Mit 89 Donaubrücken gibt es die weitaus größte Brückendichte an der Oberen Donau: 41 Brücken überspannen die deutsche, 42 die österreichische und sechs die slowakische Donaustrecke. Auf der Mittleren Donau gibt es in Summe 34 Brücken; auf der Unteren Donau sind es nur noch sieben.
An der Oberen Donau ist dadurch maximal ein 2-3 lagiger Containertransport möglich, dies führt dazu, dass der Transport wenig profitabel ist. Im Vergleich dazu werden auf dem Rhein aufgrund anderer infrastruktureller Voraussetzungen viele Containertransporte durchgeführt.
Generell beeinflussen Brücken vor allem die Wirtschaftlichkeit der Binnenschifffahrt, da sie das Transportvolumen von Binnenschiffen beeinflussen.
Quelle: Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt , S. 55-56
Bildquelle: Björn Bosch (privat)

## Slide 39: Transportplanung mit der Logistify-App
Spiel 1 - Transportmittel
Dein Transportplanungstalent ist gefragt – wir brauchen deine Hilfe!
Wir wollen verschiedene Güter bestmöglich von A nach B transportieren. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Wahl des passenden Verkehrsmittels (LKW, Zug oder Binnenschiff).
Der Transport soll so ökologisch und ökonomisch effizient wie möglich geplant werden.
Bild: FH OÖ
Download App unter: Logistify: Understanding the World of Logistics
Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=kZhL5SPtn6A
Notes: Download App unter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PieLab.Logistify
Download Anleitung Spiel 1 unter: https://www.rewway.at/de/lehrmittel/ubungen-logistify/
Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=kZhL5SPtn6A
Information unter: https://www.rewway.at/de/logistify/
Der Lern-App "Logistify" befasst sich mit den unterschiedlichen Transportmitteln, deren schonender und effizienter Ressourcennutzung und mit Berufsbildern im Logistikbereich. Bei den Spielen ist das Transportplanungstalent der Schülerinnen und Schüler gefragt. Aufgabe ist es verschiedene Güter effizient von A nach B zu transportieren, multimodale Transportketten vom Rohprodukt bis zu den Endkundinnen und –kunden zu planen und Berufsbilder in der Logistikbranche zu entdecken.
Dauer: für Spiel 1 werden ca. 15 Minuten benötigt
Lernziele:
Die Schüler:innen erkennen die Bedeutung verschiedener Verkehrsträger im Gütertransport.
Die Schüler:innen reflektieren, wie Ressourcen im Transportwesen schonend und effizient genutzt werden können.
Die Schüler:innen analysieren logistische Herausforderungen und treffen begründete Entscheidungen zur Transportplanung.
Die Schüler:innen nutzen digitale Lernformate spielerisch, um logistische Zusammenhänge zu erfassen.

## Slide 40: Klassifizierung von Wasserstraßen
Europäisches Klassifizierungssystem für Wasserstraßen
Ziel: Förderung eines einheitlichen Binnenwasserstraßennetzes
basiert auf räumlichen Abmessungen von Schiffstypen, wobei Länge und Breite die wichtigsten Parameter sind
Die Klasse einer Wasserstraße hängt von der Größe der Schiffe ab, die darauf fahren können.
Rhein-Main-Donau-Korridor als wichtigste europäische Wasserstraßenachse
Notes: Die europäische Klassifizierung der Binnenwasserstraßen hat das Ziel, ein einheitliches Netzwerk von Binnenwasserstraßen zu fördern. Diese Klassifizierung basiert auf den räumlichen Abmessungen von Schiffen und Schubverbänden, wobei Länge und Breite die wichtigsten Parameter sind.
Die Wasserstraßenklassen sind mit römischen Ziffern von I bis VII bezeichnet und haben unterschiedliche wirtschaftliche Bedeutungen für den Güterverkehr. Wasserstraßen der Klasse IV und höher sind von internationaler Bedeutung, während die Klassen I bis III eher regional oder national relevant sind. Die Klasse einer Wasserstraße hängt von der Größe der Schiffe ab, die darauf fahren können. Dabei sind die Breite und Länge der Binnenschiffe entscheidend. Für internationale Wasserstraßen gilt ein Mindesttiefgang (2,50 m) und die Mindestdurchfahrtshöhe unter Brücken (5,25 m bei Höchstwasser).
Quellen:
WSV (2024): https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/wasserstrassen/01_bundeswasserstrassen/Klassifizierung/Klassifizierung_node.html; Abruf 29.05.2026
Viadonau (2019): https://www.viadonau.org/fileadmin/user_upload/Handbuch_der_Donauschifffahrt.pdf, S. 42-44; Abruf 19.04.2024

## Slide 41: Kernkorridore TEN-T (I)
transeuropäisches Verkehrsnetz (TEN-T): Aufbau eines effektiven, EU-weiten und multimodalen Verkehrsnetzes
umfasst Eisenbahnstrecken, Binnenwasserstraßen, kurze Seeverkehrsrouten und Straßen, die mit Städten, Häfen, Flughäfen und Terminals verbunden sind
Ziel: nachhaltige und effiziente Verkehrswege in der gesamten EU ohne Engpässe oder fehlende Verbindungen
Meilensteine dieses Transeuropäischen Netzes (TEN-T) sind:
  2030: Fertigstellung Kernnetz
  2040: Fertigstellung erweitertes Kernnetz
  2050: Fertigstellung Gesamtnetz
Notes: Die EU hat eine Politik für das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-V bzw. engl. TEN-T) eingeführt, um ein effektives, multimodales Verkehrsnetz in der gesamten EU aufzubauen. Dieses Netzwerk umfasst Eisenbahnstrecken, Binnenwasserstraßen, kurze Seeverkehrsrouten und Straßen, die mit wichtigen Verkehrsknotenpunkten verbunden sind. Die TEN-T-Politik identifiziert die Verkehrsinfrastruktur in den Mitgliedstaaten, die einen hohen Mehrwert auf europäischer Ebene haben und Teil des TEN-T-Netzes sein sollten. Die Infrastruktur muss bestimmte Anforderungen erfüllen, etwa in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Umweltziele.
Diese Politik ist von großer Bedeutung für die Entwicklung einer kohärenten und hochwertigen Verkehrsinfrastruktur in der EU. Ihr Ziel ist es, nachhaltige und effiziente Verkehrswege zu unterstützen, den Zugang zu Arbeitsplätzen und Dienstleistungen zu vereinfachen und Handel sowie Wirtschaftswachstum zu begünstigen. Die TEN-T-Politik stärkt auch den Zusammenhalt in der EU, indem sie eine nahtlose Verbindung von Verkehrssystemen über Grenzen hinweg fördert und Engpässe beseitigt.
Meilensteine für dieses transeuropäische Verkehrsnetz sind: Bis 2030 wird das Kernnetz fertiggestellt (Fertigstellung der Hauptverkehrsstrecken), bis 2040 das erweiterte Kernnetz (Anforderungen an Geschwindigkeit und Qualität) und bis 2050 das Gesamtnetz (volle Funktionsfähigkeit). Das Kernnetz und das erweiterte Kernnetz bilden die europäischen Verkehrskorridore, die den strategischsten Teil des Netzes mit dem höchsten EU-Mehrwert darstellen.
Quelle:
Europäische Kommission (2021): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_21_6725; Abruf 29.05.2026

## Slide 42: Kernkorridore TEN-T (II)
Bild: Europäische Kommission (2024): TEN-T-Karten. Lizenziert unter CC BY 4.0
Notes: Das Transeuropäische Verkehrsnetz definiert 9 Kernkorridore:
Skandinavien-Mittelmeer-Korridor
Nord-Ostsee-Korridor
Atlantik-Korridor
Rhein-Donau-Korridor
Mittelmeer-Korridor
Ostsee-Adria-Korridor
Korridor Westbalkan-östliches Mittelmeer
Nordsee-Rhein-Mittelmeer-Korridor
Korridor Ostsee-Schwarzes Meer-Ägäis
Bildquelle:
Europäische Kommission (2024): TEN-T-Karten. Lizenziert unter CC BY 4.0. In: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t/tentec-information-system-and-ten-t-map-library/ten-t-maps-european-transport-corridors_en; Abruf am 29.05.2026

## Slide 43: Vergleich Donau & Rhein
Donau
  2.415 km
Rhein
885 km
  55,2 Mio. Tonnen Transportvolumen (2023)
284,5 Mio. Tonnen Transportvolumen
(2024)
64 Mrd. Tonnenkilomenter Transportleistung
  23 Mrd. Tonnenkilomenter Transportleistung
Am Rhein werden 5x mehr Güter transportiert
Donau ist 2,7 x länger
Donautransporte sind durch längere Distanzen gekennzeichnet.
Notes: Quellen:
ZKR (2025): Marktbeobachtung - Jahresbericht 2025; https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om25_II_de.pdf, S 25, 30f; Abruf 29.05.2026
Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024, S 45

## Slide 44: Der Rhein
Rhein = wichtigste und verkehrsreichste Binnenwasserstraße in Europa
80 % des europäischen Güterverkehrs in der Binnenschifffahrt
jährlich knapp 200.000 Schiffe (550 Schiffe pro Tag)
von Basel (Schweiz) nach Rotterdam (Niederlande)
Länge von 1.233 km, davon 885 km schiffbar
Bild: Ulamm, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Notes: Europas wichtigste und am häufigsten befahrene Binnenwasserstraße ist der Rhein. Diese internationale Wasserstraße verbindet die westlichen Seehäfen mit dem Binnenland . Cirka 80% des europäischen Güterverkehrs in der Binnenschifffahrt können dieser internationalen Wasserstraße zugeordnet werden. In der Umgebung des Seehafens Rotterdam hat das Binnenschiff einen Anteil von über 40 % im Güterverkehr, in Antwerpen mehr als 30 %. Jährlich befahren knapp 200.000 Schiffe den Niederrhein, was einem Durchschnitt von etwa 550 Schiffen pro Tag entspricht.
Die Rhein-Route reicht von Rotterdam (Niederlande) bis Basel (Schweiz) und ist 1.233 km lang.
Wegen des unterschiedlichen Gefälles wird der schiffbare Rhein in Ober- (Rheinfelden/Schweiz bis Mannheim/Deutschland ), Mittel- (Mannheim bis Köln) und Niederrhein (Köln bis deutsch-niederländische Grenze) eingeteilt.
Etwa 70 % aller deutschen Wasserstraßentransporte finden auf dem Niederrhein zwischen den Rheinmündungshäfen und den deutschen Binnenhäfen statt. (vgl. WSV 2024)
Quellen:
BDB (2026): https://www.binnenschiff.de/system-wasserstrasse/wasserstrasse/; Abruf 20.05.2026
WSV (2026): https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/wasserstrassen/01_bundeswasserstrassen/02_Rhein/Rhein.html; Abruf 20.05.2026
Bild: Ulamm, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

## Slide 45: Die Donau
vom Schwarzwald (Deutschland) bis ins Schwarze Meer (Rumänien und Ukraine)
10 Anrainerstaaten: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldau, Ukraine
internationalster Strom der Welt
2.845 km lang, 2.415 km schiffbar
Bild: viadonau
Notes: Die Donau, welche vom Schwarzwald in Deutschland bis zur Mündung ins Schwarze Meer in Rumänien und Ukraine fließt, verläuft durch zehn Anrainerstaaten (Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldau, Ukraine) und gilt damit als der Fluss mit der höchsten Internationalität weltweit.
Die Donau ist 2.845 km lang und hat eine schiffbare Länge von 2.415 km für die internationale Güterschifffahrt.
Quelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt; S. 38 ff.
Bildquelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt; S. 46

## Slide 46: Donau und Rhein: Verlauf
https://studyflix.de/erdkunde/donau-verlauf-5762?topic_id=541
https://studyflix.de/erdkunde/rhein-verlauf-6059
Notes: Quelle:
Studyflix (2026): https://studyflix.de/erdkunde/donau-verlauf-5762, Abruf 20.05.2026
Studyflix (2026): https://studyflix.de/erdkunde/rhein-verlauf-6059, Abruf 20.05.2026
Fragen:
1. Wo entspringt und wo mündet die Donau?
Die Donau hat ihren Ursprung im Schwarzwald in Deutschland (Donaueschingen oder Breg) und mündet in Rumänien im Schwarzen Meer.
2. Durch welche Länder fließt die Donau?
Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Moldawien, Ukraine, Rumänien
3. Wo entspringt und wo mündet der Rhein?
Der Rhein hat seinen Ursprung in der Schweiz (Quellflüsse Hinterrhein und Vorderrhein) und mündet in den Niederlanden in die Nordsee.
4. Wie gliedert sich der Verlauf des Rheins in Deutschland?
Oberrhein: Basel bis Mainz Richtung Norden (teils an der deutsch-französischen Grenze)
Mittelrhein: Bingen bis Bonn durch das rheinische Schiefergebirge
Oberrhein: von Bonn durch Nordrhein-Westfalen bis in die Niederlande
Die Donau ist mit einer Länge von 2.850 km der zweitlängste Fluss in Europa. Sie verläuft durch insgesamt zehn Länder und gilt als eine der ältesten und bedeutendsten Handelsrouten der Welt.
Der Fluss entspringt nicht an einer genau definierten Quelle, der Ursprung liegt im Schwarzwald in Deutschland. Von dort aus fließt die Donau in Richtung Osten, durchquert verschiedene Länder und mündet letztendlich ins Schwarze Meer.
In Deutschland erstreckt sich die Donau über eine Strecke von 66 km. Der obere Abschnitt der Donau in Baden-Württemberg, bekannt als die „Obere Donau“, hat eine schmale Form und versickert teilweise im Boden (Donauversinkung). Hier finden sich zahlreiche seltene Pflanzen- und Tierarten.
Ab Bayern wird der Fluss schiffbar und durch den Main-Donau-Kanal mit anderen Wasserstraßen verbunden. Die Donau bildet bei ihrem Mündungsbereich ins Schwarze Meer das größte Flussdelta Europas. Es erstreckt sich über eine Fläche von rund 4.000 Quadratkilometern.
Der Rhein ist 1.230 km lang und der zweitlängste Fluss in Deutschland. Er durchquert sechs verschiedene Länder: Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich und die Niederlande.
Der Rhein entspringt in der Schweiz und bildet sich aus den beiden Quellflüssen Hinterrhein und Vorderrhein. Er fließt dann weiter durch das Rheintal, bildet die Grenze zu Liechtenstein und Österreich und mündet in den Bodensee.
Von dort aus fließt der Rhein weiter nach Norden und bildet die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Er durchquert Deutschland und mündet in den Niederlanden in die Nordsee.
In Deutschland erstreckt sich der Rhein über verschiedene Abschnitte. Der Oberrhein verläuft von Basel bis Mainz, der Mittelrhein erstreckt sich von Bingen bis Bonn und der Niederrhein führt von Bonn durch Nordrhein-Westfalen bis zur deutsch-niederländischen Grenze.

## Slide 47: Rhein-Main-Donau Korridor
Gesamtlänge: 3.504 km
durchgängige Ost-West Verbindung zwischen Nordsee und Schwarzen Meer
Notes: Der Rhein-Main-Donau Korridor verfügt über eine Gesamtlänge von 3.504 km und verbindet den Hafen von Rotterdam (Niederlande) mit dem Hafen von Constanta (Rumänien) und somit auch 15 europäische Länder direkt auf dem Wasserweg.
Quelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt; S.20, 21
Bildquelle:
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt; S. 44

## Slide 48: Deutsche Kanäle
Verknüpfung der Flusssysteme Rhein, Ems, Weser und Elbe
Westdeutsche Kanäle: Dortmund-Ems-Kanal, Rhein-Herne-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Elbe-Seitenkanal, Küstenkanal
Verkehrsleistung 8,3 Milliarden tkm (2024)
Mittellandkanal: längste künstliche Wasserstraße Deutschlands: 325 km
Verkehrsleistung 8 Milliarden tkm (2024)
Bild: Pixabay
Notes: Die Flüsse Rhein, Ems, Weser und Elbe verlaufen durch die norddeutsche Tiefebene in Nord-Süd-Ausrichtung. Bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein war die Schifffahrt im Wesentlichen nur entlang dieser Richtung möglich.
Erst durch den Bau künstlicher Wasserstraßen konnten Verbindungen in West-Ost-Richtung geschaffen werden. Auf diese Weise entstand in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts das westdeutsche Kanalnetz, das die einzelnen Flusssysteme miteinander verknüpft.
WSV (2024): https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/wasserstrassen/01_bundeswasserstrassen/05_westdeutsches_Kanalnetz/Kanalnetz.html; Abruf 21.05.2026
ZKR (2025): Marktbeobachtung - Jahresbericht 2025; https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om25_II_de.pdf; S 30
Bildquelle:
Pixabay (2024): https://pixabay.com/de/photos/kanal-schiff-rhein-herne-kanal-346282/; Abruf 30.04.2024

## Slide 49: Die Seine
wichtigstes Flussbecken in Frankreich hinsichtlich Güterbeförderung
Verkehrsleistung: 3 Milliarden tkm (2024)
Seine-Nord-Europa Kanal (Projekt): Baubeginn 2017 – Fertigstellung für 2032 geplant, verknüpft Seine mit dem Rhein
wichtige Märkte:
Sande
Agrarprodukte
Maschinen
Mineralölprodukte
Bild: Pixabay
Notes: Bezüglich der Güterbeförderung ist das Seine-Becken das wichtigste Fluss-Becken Frankreichs. Seine Hauptwasserstraßen sind die Flüsse Seine, Oise, Marne und Kanäle, wie der Canal du Nord, der durch das Projekt Canal Seine Nord-Europe aufgewertet wird. Die wichtigsten Märkte sind Sande, Steine und Baustoffe.
ZKR (2025): Marktbeobachtung - Jahresbericht 2025; https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om25_II_de.pdf; S 30
Société du Canal Seine-Nord Europe: https://www.canal-seine-nord-europe.fr/en/channel-essentials/; Abruf 21.05.2026
Bilquelle:
Pixabay: https://pixabay.com/photos/city-buildings-skyline-paris-4627143/; Abruf 21.05.2026

## Slide 50: Russland
Wolga: Längster Fluss Europas (3.530 km), großteils schiffbar
Russland besitzt 16 % der weltweiten schiffbaren Binnenwasserstraßen (nach China mit 18 %)
Einheitliches Tiefwassersystem des europäischen Russlands (UDWS): verbindet Weiße Meer, Ostsee, Kaspische Meer, Asowsche Meer, Schwarze Meer über mehrere Flüsse, Seen und Kanäle
Transport von ca. 63 Mrd. tkm auf Binnenwasserstraßen in Russland (2022)
Bild: Pixabay
Notes: Bundeszentrale für politische Bildung (2023): https://www.bpb.de/themen/europa/russland-analysen/nr-443/543594/analyse-die-strategische-bedeutung-des-russischen-wolga-flusssystems/; Abruf 21.05.2026
Bildquelle:
Pixabay: https://pixabay.com/photos/volga-river-river-summer-water-4922233/; Abruf 21.05.2026

## Slide 51: Europäische Häfen
Zentrale Knotenpunkte im Güterverkehr: Anbindung zum Hinterlandverkehr, Drehscheibe im Multimodalverkehr
Hafen Duisburg – größter Binnenhafen weltweit
Große Seehäfen: ARA (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam)
Österreich: Wien, Linz, Enns…
Bild: Linz AG
Notes: Wichtige Häfen fungieren als zentrale Knotenpunkte im Güterverkehr:
Der Hafen Duisburg am deutschen Rhein gilt als größter Binnenhafen der Welt
In Österreich sind die Häfen Linz und Wien besonders bedeutend für den Umschlag von Gütern
Einige Unternehmen verfügen sogar über eigene Werkshäfen. Die voestalpine in Linz nutzt die Donau intensiv und schlägt jährlich rund 2,5 Millionen Tonnen an Gütern und Rohstoffen über die Wasserstraße um.
Quellen:
Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024, S 18
Duisport (2026): https://duisport.de/presse/, Abruf 18.05.2026
Bildquelle: Linz AG

## Slide 52: Hafen Rotterdam
Größter Seehafen Europas
428 Mio. t Umschlag
940 Mio. € Umsatz
182.000 Arbeitsplätze
27.384 Seeschiffe pro Jahr
93.680 Binnenschiffe pro Jahr
Unter den TOP 15 weltweit
Notes: Der Hafen in Rotterdam (Niederlande), auch genannt als das "Tor zu Europa", ist nicht nur der größte Seehafen Europas, sondern zählt auch zu den bedeutendsten Häfen weltweit. Mit einem gesamten Güterumschlag von 428 Millionen Tonnen im Jahr 2025 spielt er eine entscheidende Rolle im internationalen Handel und stellt eine wichtige Verbindung zwischen Europa und dem Rest der Welt dar (Quelle: Statista). Die Lage des Hafens bietet eine ausgezeichnete Anbindung an die Nordsee und den Atlantik.
Der Brutto-Umsatz liegt bei 940 Mio. €.
Neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung spielt der Hafen von Rotterdam auch eine wichtige Rolle für die Beschäftigung: ca. 182.000 Arbeitsplätze (direkt und indirekt in Rotterdam-Rijnmond)
Quellen:
Port of Rotterdam (2024): https://www.portofrotterdam.com/de/online-erleben/fakten-und-zahlen, Abruf 29.05.2026
Statista (2026): https://de.statista.com/themen/10797/hafen-rotterdam/#topicOverview; Abruf 29.05.2026

## Slide 53: Der Duisburger Hafen
größter Binnenhafen der Welt
Logistikdrehscheibe
30 Mio. Verbraucher im Umkreis von 150 km
Jährlich über 20.000 Schiffe und 25.000 Züge und mehrere Mio. Container
Bild: duisport, Hans Blossey
Notes: Der Hafen in Duisburg gilt als der größte Binnenhafen der Welt und ist ein wichtiges Drehkreuz für die Logistik in Zentraleuropa. Im Umkreis von 150 Kilometern leben rund 30 Millionen Verbraucher. Der Hafen spielt eine wichtige Rolle im Gütertransport und verzeichnet jährlich mehr als 20.000 Schiffs- und 25.000 Zugabfertigungen sowie den Umschlag von mehreren Millionen Containern.
Duisport (2026): https://duisport.de/unternehmen/; Abruf 20.05.2026
Bildquelle:
Duisport/Hans Blossey

## Slide 54: Duisport Video
https://youtu.be/9sF_Sx2CVqA?si=FfQC8LWEWilxrAb9

## Slide 55: Hamburger Hafen
größter Hafen in Dtl.
drittgrößter Hafen in Europa
Versorgung der europäischen Binnenmärkte
China als wichtigster Handelspartner
Bild: Pixabay
Notes: Der Hamburger Hafen ist der größte Hafen Deutschlands und der drittgrößte Hafen Europas (nach Rotterdam und Antwerpen). Als größter Universalhafen in Deutschland spielt er eine entscheidende Rolle bei der Versorgung der europäischen Binnenmärkte. Als wichtigster Handelspartner gemessen am Containerumschlag gilt China. Größter Bahnhafen Europas: hervorragende Anbindung an das Schienennetz
Quellen:
Hafen Hamburg Marketing (2024): Containerumschlag im Hamburger Hafen von 1991 bis 2023 und eine Prognose für das Jahr 2035; In Statista: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29789/umfrage/containerumschlag-im-hamburger-hafen/; Abruf 21.05.2026
Port of Hamburg (2024): https://www.hafen-hamburg.de/; Abruf 29.05.2026
Bildquelle:
Pixabay (2024): https://pixabay.com/de/photos/hamburg-containerhafen-elbe-schiff-7447789/; Abruf 17.04.2024

## Slide 56: Hafen Constanța
Liegt in Rumänien am Schwarzen Meer
größter Seehafen Osteuropas
wichtigster Binnenhafen der Donauregion
Güterumschlag 2024: 17 Mio. t
Bedeutungszunahme seit Ukrainekrieg
Hauptsächlich werden Trockengüter umgeschlagen (Getreide)
Bild: Pixabay
Notes: ZKR (2025): Marktbeobachtung - Jahresbericht 2025; https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om25_II_de.pdf, S 90
Bildquelle:
Pixabay: https://pixabay.com/photos/port-romania-crane-constanta-silo-3852195/; Abruf 21.05.2026

## Slide 57: Wasserstraße Donau
3

## Slide 58: Bevölkerung im Donaukorridor
Bild: Created by Sebastian Gräff and copyrighted by The European Correspondent
Mehr als 18 Mio. Menschen leben im Umkreis von 50 km entlang der Donau!
Notes: Bildquelle: (c)Created by Sebastian Gräff and copyrighted by The European Correspondent

## Slide 59: Güterverkehr auf der gesamten Donau (2023)
Bild: viadonau
Notes: Das Transportaufkommen auf der Donau und ihren Nebenflüssen lag 2023 bei 55,2 Mio. Tonnen. Im Ländervergleich führt die Ukraine mit 32 Mio. Tonnen deutlich, vor allem durch Exporte über ihre Donauhäfen. Es folgen Rumänien (20,7 Mio. t), Bulgarien (16,1 Mio. t) und Serbien (14,9 Mio. t). Deutlich niedrigere Mengen verzeichnen u. a. Österreich (6 Mio. t), Ungarn (5,2 Mio. t) und Deutschland (3 Mio. t), während Bosnien-Herzegowina mit 0,1 Mio. t das Schlusslicht bildet.
Quelle: Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024, S. 45
Grafik: Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024, S. 44

## Slide 60: Bedeutung der Donauschifffahrt in Österreich
Im Donaukorridor: 12%-Anteil am österreichischen Modal Split
Beförderung von 2.177 Millionen Tonnen an Gütern pro Jahr auf österreichischem Donauabschnitt
Österreichische Donauabschnitt = ca. 351 km
Österreichischer Donauabschnitt
Bild: viadonau
Notes: In Österreich werden jährlich 2.177 Millionen Tonnen an Gütern befördert, hochgerechnet beträgt der Anteil der Wasserstraße Donau am Modal Split im österreichischen Donaukorridor somit rund 12%. Die Donau spielt vor allem im Transport zu Berg eine wichtige Rolle, hier besonders im Import über die Ostgrenze und im Transit, in diesen Bereichen liegt die Donau in etwa gleich auf mit der Schiene. In Gesamtösterreich hat die Donau einen Modal-Split-Anteil von rund 3,5%.
Die Donau ist 2845 km lang und der zweitlängste Fluss Europas. Die Donau verbindet insgesamt zehn Länder und dient als wichtige Wasserstraße für den Warenverkehr auf Binnenschiffen. Der österreichische Donauabschnitt beträgt ca. 351 km und liegt in der Mitte der Wasserstraßenachse Rhein-Main-Donau, welche die Nordsee und das Schwarze Meer verbindet. In Österreich gibt es neben der Donau keine weiteren relevanten Wasserstraßen zur Beförderung von Gütern.
Quelle:
Dalziel, A. (2013). Whitepaper Logistik im Jahr 2020. Bod Homburg: Kewill.
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt, S. 22, 41

## Slide 61: Transportvolumen auf der Donau
Chart: Mio. Tonnen
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Series 1 | 36.2 | 34 | 36.5 | 40.6 | 55.2
Eigene Darstellung angelehnt an viadonau
Notes: Das Transportvolumen auf der Donau liegt zwischen 34 und 55 Millionen Tonnen pro Jahr.
Bild: Eigene Darstellung in Anlehnung an:
Viadonau (2022): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2021; https://www.viadonau.org/fileadmin/user_upload/viadonau_Jahresbericht_Donauschifffahrt_2021.pdf; S. 45; Abruf 26.05.2026
Viadonau (2023): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2022; https://www.viadonau.org/fileadmin/user_upload/viadonau_Jahresbericht_Donauschifffahrt_2022.pdf; S. 45; Abruf 26.05.2026
Viadonau (2024): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2023; https://www.viadonau.org/fileadmin/user_upload/Jahresbericht_Donauschifffahrt_2023.pdf; S. 45; Abruf 26.05.2026
Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024; https://www.viadonau.org/fileadmin/user_upload/Jahresbericht_Donauschifffahrt_2024.pdf; S. 45; Abruf 26.05.2026

## Slide 62: Donauverkehr nach Gütersegment
Chart: Tausend Tonnen
| Agrarprodukte | Eisenerze | Düngemittel | Metalle | Mineralölprodukte | Kohle | Nahrungs- und Futtermittel
2022 | 239.5 | 740.5 | 570.5 | 512 | 575.8 | 199.9 | 64.9
2023 | 317 | 692 | 307 | 492 | 559 | 0 | 216
2024 | 441 | 747 | 489 | 543 | 619 | 24 | 47
Eigene Darstellung angelehnt an ZKR
Notes: Das Hauptverkehrsaufkommen der Binnenschifffahrt basiert hauptsächlich auf traditionellen Marktsegmenten. Beispiele dafür sind die Beförderung von Stahl, landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Nahrungsmitteln und Chemikalien. Auf der Donau entfallen 2022 etwa 40% des gesamten Güterverkehrs auf die Stahlerzeugung, was Materialien wie Eisenerz, Stahlschrott, Kohle, Metalle und Metallerzeugnisse einschließt. Der Agrarbereich und das Segment für Lebensmittel, insbesondere Getreide, sind ebenfalls bedeutende Märkte für die Binnenschifffahrt (23% auf der Donau). Ein weiterer wichtiger Industriezweig ist die chemische Industrie. Im Jahr 2022 machten die auf der Donau beförderten Chemikalien einen Anteil von 11% aus.
Quelle:
ZKR (2023): Jahresbericht 2023 – Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung; https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om23_II_de.pdf; Abruf 11.04.2024
Bild: Eigene Darstellung in Anlehnung an:
ZKR (2023): Jahresbericht 2024 – Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung; https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om24_II_de.pdf; S. 40; bzw. https://inland-navigation-market.org/chapitre/2-transport-fluvial-de-marchandises-2/?lang=de; Abruf 26.05.2026

## Slide 63: High & Heavy Transporte auf der Donau
40
enorme Ladekapazität
24/7 einsatzfähig
keine Infrastrukturkosten
keine Genehmigung & Begleitung/Straßensperren
umweltfreundlich
Bild: Felbermayr
Notes: Wenn es um den Transport besonders großer und schwerer Güter geht – also sogenannter High & Heavy-Transporte – bietet das Binnenschiff eine Reihe von Vorteilen, die andere Verkehrsträger kaum erreichen können.
Die enorme Ladekapazität: ideal für Maschinen, Bauteile oder Industrieanlagen, die für Lkw oder Bahn zu groß sind.
24/7 einsatzfähig: Im Gegensatz zum Straßentransport, der oft durch Fahrverbote oder Ruhezeiten eingeschränkt ist, kann ein Schiff rund um die Uhr fahren – ohne Pausen, ohne Staus.
Keine Infrastrukturkosten: Straßen müssen nicht verstärkt, Brücken nicht angepasst werden. Die Wasserstraßen sind bereits vorhanden und können ohne zusätzliche Baukosten genutzt werden.
Keine Genehmigungen oder Begleitfahrzeuge nötig: Während Schwertransporte auf der Straße oft langwierige Genehmigungsverfahren und Polizeibegleitung erfordern, kann ein Schiff diese Güter im Normalfall als Regelladung bewegen – ohne Genehmigungen und Sperren.
Umweltfreundlich: Der Transport per Schiff verursacht deutlich weniger CO₂ als Lkw oder Flugzeug. Gerade bei großen Distanzen und schweren Lasten ist das ein echter Vorteil für die Nachhaltigkeit.
Quelle:
Viadonau (2025): https://www.viadonau.org/wirtschaft/donaulogistik/high-heavy-transporte; Abruf 10.07.2025
Bild: Felbermayr

## Slide 64: High & Heavy Transport
Bild: Felbermayr
Notes: Bild: Felbermayr

## Slide 65: Rechtlicher Rahmen: Die Belgrader Konvention
„Übereinkommen über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau“
von allen Donau-Anrainerstaaten unterzeichnet
Hauptziele:
Freiheit der Schifffahrt auf der Donau
Erhaltungspflicht der Wasserstraße Donau durch die Staaten
Vollzug durch Donaukommission überwacht: (www.danubecommission.org)
gibt Empfehlungen ab (z.B. zur Schifffahrtsrinne oder zum Ausbau)
legt einheitliches System zur Bezeichnung und Verkehrsregeln fest
vereinheitlicht Regeln zur Stromüberwachung
Notes: Das Übereinkommen über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau wurde von allen Donau-Anrainerstaaten unterzeichnet („Belgrader Konvention“ aus dem Jahr 1948). Die Hauptziele des Übereinkommens liegen in der Sicherung der Freiheit der Schifffahrt auf der Donau für alle Staaten sowie in der Verpflichtung der Donaustaaten zur Erhaltung ihrer Donauabschnitte in einem für die Schifffahrt geeigneten Zustand.
Die Umsetzung der Belgrader Konvention und die Einhaltung ihrer Bestimmungen wird von der Donaukommission mit Sitz in Budapest überwacht. Diese wird aus den Signatarstaaten (Bulgarien, Deutschland, Kroatien, Moldau, Österreich, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Ukraine und Ungarn) der Belgrader Konvention gebildet. Beschlüsse der Donaukommission haben lediglich empfehlenden Charakter. Beispielsweise zur Schifffahrtsrinne oder zum Ausbau der Wasserstraße Donau, legt sie ein einheitliches System zur Bezeichnung der Wasserstraßen und einheitliche Verkehrsregeln fest und vereinheitlicht die Regeln zur Stromüberwachung.
(Nähere Ausführungen finden Sie im Handbuch der Donauschifffahrt S. 29)

## Slide 66: Rechtlicher Rahmen: Die Belgrader Konvention
freie Schifffahrt auf der Donau für Handelsschiffe unter den Flaggen aller Staaten von den Donau-Anrainerstaaten
keine Kanal- und Schleusungsgebühren auf Donau und Rhein (Klassifikation als internationale Wasserstraße)
das Befahren des Main-Donau-Kanals (Deutschland) ist seit 2019 gebührenfrei
Am Donau-Schwarzmeerkanals (Rumänien) sind Abgaben zu entrichten (nat. Wasserstraßen fallen nicht unter Belgrader Konvention)
Notes: Auf den internationalen Wasserstraßen Donau und Rhein werden keine Schifffahrtsabgaben eingehoben. Für das Befahren des Donau-Schwarzmeerkanals (Rumänien) sind Abgaben zu entrichten, da es sich um nationale Wasserstraßen handelt, die nicht unter die Belgrader Konvention von 1948 fallen. Das Befahren des Main-Donau-Kanals ist seit 2019 gebührenfrei. In diesem Übereinkommen über die Regelung der Schifffahrt auf der Donau wurde die freie Schifffahrt auf der Donau für Handelsschiffe unter den Flaggen aller Staaten von den Donau-Anrainerstaaten festgeschrieben.
Viadonau (2026): http://www.viadonau.org/wirtschaft/transportachse-donau/; Abruf 26.05.2026

## Slide 67: Expert:innenrunde zur Donau
Recherchiert in der Gruppe im Internet zu einem der Themen und stellt eure Ergebnisse der Klasse vor:
Welche Rolle spielt der Gütertransport auf Wasserstraßen in der globalen Wirtschaft?
Welche Vorteile bietet der Gütertransport auf Wasserstraßen im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern?
Welche bekannten europäischen Wasserstraßen gibt es außer der Donau noch und wie sind sie miteinander verbunden?
Vor welchen aktuellen Problemen steht die Donau-Schifffahrt?
Die Zukunft der Donau: Wie könnte man die Wasserstraße nachhaltiger machen?
Notes: Expert:innenrunde zur Donau – Wasserstraßen im Fokus
Dauer: 30-40 Minuten (10 Min Recherchephase, 10–15 Min Kurzpräsentationen der Gruppen, 10–15 Min gemeinsame Abschlussdiskussion)
Die Schüler:innen arbeiten in Gruppen. Jede Gruppe bekommt ein Thema:
Welche Rolle spielt der Gütertransport auf Wasserstraßen in der globalen Wirtschaft?
Welche Vorteile bietet der Gütertransport auf Wasserstraßen im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern?
Welche bekannten europäischen Wasserstraßen gibt es außer der Donau noch und wie sind sie miteinander verbunden?
Vor welchen aktuellen Problemen steht die Donau-Schifffahrt?
Die Zukunft der Donau: Wie könnte man die Wasserstraße nachhaltiger machen?
Ablauf:
Jede Gruppe recherchiert 10 Minuten im Internet, auch die Befragung von KI (z.B. ChatGPT) ist erlaubt.
Anschließend stellt jede Gruppe ihr Thema in 2-3 Sätzen vor.
Abschluss: Gemeinsame Diskussion zur Bedeutung von Wasserstraßen bzw. der Donau.
Lernziele:
Die Schüler:innen diskutieren die Bedeutung von Wasserstraßen im Kontext nachhaltiger Mobilität und globaler Wirtschaft.
Die Schüler:innen reflektieren, wie Infrastruktur, Umwelt und Handel miteinander verknüpft sind.
Die Schüler:innen stärken ihre Teamarbeit, Medienkompetenz und Argumentationsfähigkeit.

## Slide 68: Tourismus auf der Donau
Neben ihrer Bedeutung als Verkehrsträger ist die Donau auch beliebtes Ausflugsziel für Freizeitaktivitäten
Bild: Pixabay
Notes: Bild:
Pixabay: https://pixabay.com/photos/sightseeing-boat-danube-donau-4106146/; Abruf 26.05.2026

## Slide 69: Passagiere auf der österreichischen Donau (2024)
1 095 000 Passagiere im Jahr 2024
Grafik: viadonau
Notes: Im Jahr 2024 wurden auf der Donau in Österreich rund 1,095 Millionen Passagiere befördert.Die Flusskreuzfahrten sind weiter gewachsen und erreichten etwa 470.000 Fahrgäste, das sind 6,8 % mehr als im Jahr 2023. Im Linienverkehr wurden rund 540.000 Personen transportiert – hier gab es einen Rückgang zum Vorjahr. Der Gelegenheitsverkehr (z. B. Themen‑ oder Charterfahrten) hatte etwa 85.000 Fahrgäste.
Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024; https://www.viadonau.org/fileadmin/user_upload/Jahresbericht_Donauschifffahrt_2024.pdf; S. 23; Abruf 26.05.2026

## Slide 70: Danke für eure Aufmerksamkeit!

## Slide 71: Zusatzinformationen für Lehrkräfte
40
Dieses Lehrmittelpaket ist unter einer sogenannten Creative Common Namensnennung 4.0 International Lizenz verfügbar.
Sie können diese Lehrmittel demnach frei in Ihren Unterricht integrieren, Ihren Anforderungen entsprechend anpassen und an Ihre Schüler:innen/Studierenden oder sonstige Personen weitergeben.
Wir bitten Sie lediglich die Logos auf den Folien zu belassen.
Die Bildrechte sind in den Notizfeldern angegeben, eine Verwendung in anderen Settings ist nicht gestattet.
Erklärung zur Nutzung generativer KI und KI-gestützter Technologien:
Während der Ausarbeitung dieses Projekts nutzten die Autorinnen und Autoren ChatGPT und Microsoft CoPilot zur Unterstützung bei der Konzeptgestaltung und Ideenfindung – insbesondere hinsichtlich interaktiver Übungen. Der Einsatz dieses KI-Tools erfolgte mit sorgfältiger Abwägung. Anschließend wurde der Inhalt von den Autorinnen und Autoren gründlich überprüft und bei Bedarf überarbeitet, um die Einhaltung wissenschaftlicher Standards sicherzustellen. Die Autorinnen und Autoren übernehmen die volle Verantwortung für den endgültigen Inhalt der Veröffentlichung.

## Slide 72: Zusatzinformationen für Lehrkräfte
40
Für Fragen und Rückmeldungen stehen wir gerne per Mail unter rewway@fh-steyr.at zur Verfügung.
Weitere Foliensätze und praktische Übungen finden Sie unter: http://www.rewway.at/de/lehrmittel/
Haben Sie vielleicht Interesse an einem Transport School Lab, einer Exkursion oder einem Fachvortrag? https://rewway.at/de/seiten/vermitteln

## Slide 73: Quellenverzeichnis I
40
BDB (2024): https://www.binnenschiff.de/system-wasserstrasse/gueterschifffahrt/; Abruf 19.04.2024
BDB (2026): https://www.binnenschiff.de/system-wasserstrasse/wasserstrasse/; Abruf 15.05.2026
Bundesanstalt für Wasserbau (2017): Kolloquium Wasserbauliche Herausforderungen an den Binnenschifffahrtsstraßen, https://izw.baw.de/publikationen/kolloquien/0/02_Kempmann-Kriedel_Rusche-Pauli-Georges_Herausforderungen....pdf; Abruf: 27.05.2026
Bundeszentrale für politische Bildung (2023): https://www.bpb.de/themen/europa/russland-analysen/nr-443/543594/analyse-die-strategische-bedeutung-des-russischen-wolga-flusssystems/; Abruf 21.05.2026
Christidis, P., & Brons, M. (2016): External costs of freight transport in European Union Member States (Joint Research Centre (JRC)). Harvard Dataverse. https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/YA3VCY https://doi.org/10.7910/DVN/YA3VCY; Abruf 28.01.2025
Dalziel, A. (2013). Whitepaper Logistik im Jahr 2020. Bod Homburg: Kewill.
Duisport (2026): https://duisport.de/presse/, Abruf 18.05.2026
Duisport (2026): https://duisport.de/unternehmen/; Abruf 20.05.2026
Eurostat (2024): Modal split of inland freight transport: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tran_hv_frmod/default/table?lang=en&category=tran.tran_hv_ms; Abruf 28.04.2026
Eurostat (2025): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Characteristics_of_the_railway_network_in_Europe; Abruf 06.03.2025
“Facts & Figures- Inland Navigation in Europe”, slide 2, URL: http://de.slideshare.net/carolinevandeleur/platina-ff-general-14427068; Abruf 21.05.2026

## Slide 74: Quellenverzeichnis II
40
Hafen Hamburg Marketing (2024): Containerumschlag im Hamburger Hafen von 1991 bis 2023 und eine Prognose für das Jahr 2035; In Statista: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29789/umfrage/containerumschlag-im-hamburger-hafen/; Abruf 21.05.2026
Heinzelmann, Christoph / Bödefeld, Jörg / Duric, Zorana (2020): Digitalisierung im Verkehrswasserbau. Bautechnik, 97; In: https://doi.org/10.1002/bate.202000029; S. 441-444
Indexmundi: http://www.indexmundi.com/map/?t=10&v=116&r=eu&l=en; Abruf 21.05.2026
Juha Schweighofer, “The impact of extreme weather and climate change on inland waterway transport” in Natural Hazards, May 2014, Volume 72, Issue 1, p 23-40, p. 25-27
Klexikon (2024): https://klexikon.zum.de/wiki/Kanal; Abruf 15.05.2026
Klexikon (2026): https://klexikon.zum.de/wiki/Schleuse; Abruf 26.05.2026
Koch, Susanne (2012): Logistik – Eine Einführung in Ökonomie und Nachhaltigkeit
Planet wissen WDR (2026): https://www.planet-wissen.de/technik/schifffahrt/kanaele_kuenstliche_wasserwege/pwieeuropaeischekanalgeschichte100.html; Abruf 27.05.2026
Port of Hamburg (2024): https://www.hafen-hamburg.de/; Abruf 29.05.2026
Port of Rotterdam (2024): https://www.portofrotterdam.com/de/online-erleben/fakten-und-zahlen, Abruf 29.05.2026
Schienen-Control (2025): https://www.schienencontrol.gv.at/de/wettbewerbsregulierung/eisenbahnnetz-oesterreich.html, Abruf 28.01.2025
Société du Canal Seine-Nord Europe: https://www.canal-seine-nord-europe.fr/en/channel-essentials/; Abruf 21.05.2026
Statista (2026): https://de.statista.com/themen/10797/hafen-rotterdam/#topicOverview; Abruf 29.05.2026

## Slide 75: Quellenverzeichnis III
40
Strobl, T., Zunic, F. (2006): Wasserbau. Aktuelle Grundlagen – Neue Entwicklungen. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. S.383-447.
Studysmarter (2026): https://www.studysmarter.de/schule/geographie/hydrographie/fliessgewaesser/; Abruf 15.05.2026
Verband deutscher Reeder (2016): https://www.reederverband.de/sites/default/files/publikationen/deutsche_seeschifffahrt/deutsche_seeschifffahrt_2016_-_umweltspecial.pdf; Abruf 18.03.2025
Viadonau (2019): Handbuch der Donauschifffahrt;https://www.viadonau.org/fileadmin/user_upload/Handbuch_der_Donauschifffahrt.pdf; Abruf 27.05.2026
Viadonau (2022): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2021
Viadonau (2023): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2022
Viadonau (2024): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2023;
Viadonau (2025): Jahresbericht Donauschifffahrt in Österreich 2024
Viadonau (2026): https://www.viadonau.org/wirtschaft/donaulogistik/high-heavy-transporte; Abruf 26.05.2026
Viadonau (2026): http://www.viadonau.org/wirtschaft/transportachse-donau/; Abruf 26.05.2026
WSV (2024): https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/wasserstrassen/01_bundeswasserstrassen/Klassifizierung/Klassifizierung_node.html; Abruf 29.05.2026
WSV (2026): https://www.gdws.wsv.bund.de/DE/wasserstrassen/01_bundeswasserstrassen/02_Rhein/Rhein.html; Abruf 20.05.2026
WSV: https://www.schifffahrtsschule.wsv.de/Webs/Schifffahrtsschule/SharedDocs/Downloads/Rheinstromgebiet/Wasserstrassen.pdf?__blob=publicationFile&v=1; Abruf 27.05.2026
ZKR (2025): Marktbeobachtung - Jahresbericht 2025; https://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om25_II_de.pdf