## Slide 1: Wie man am besten mit diesem Lehrmaterial arbeitet
Power Point
  In der folgenden PowerPoint wird das Thema DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße präsentiert. In den zugehörigen Notizen sind die Slides kurz beschrieben und die verwendeten Quellen für diese angeführt, welche für weiterführende Informationen genutzt werden können.
Reader
  Zusätzlich zu den PowerPoint Präsentationen ist auch ein Reader bereitgestellt, welcher das Thema detaillierter beschreibt und als Skript verwendet werden kann.
Links
  Die für die Präsentation verwendeten Quellen sind in den Lernpaketen unter einer Linksammlung verfügbar.
Videos und Übungen
    Zusätzlich werden auch Videos und Übungen zur Verfügung gestellt. Diese sind ebenfalls in den betreffenden Lernpaketen zu finden.
    https://www.rewway.at/de/lehrmittel/pakete/donauschifffahrt-märkte-und-stärkung-der-wasserstraße/

## Slide 2: Lernziele und Zielgruppe
Nach der Auseinandersetzung mit den Inhalten kennen die Lernenden….
Zahlen, Daten und Fakten zur Wasserstraße Donau; Schleusen, Brücken und die Verfügbarkeit der Donau
Märkte der Donauschifffahrt: von Güterverkehr zum Tourismus und Passagierverkehr in Österreich und dem gesamten Donau-Korridor.
Stärken der Donaubinnenschifffahrt, Schwächen und Möglichkeiten zur Minimierung der Schwächen.: von Ausbildung über Instandhaltungsmaßnahmen zu Transportgeschwindigkeit und Netzdichte.. Darüber hinaus der verkehrspolitische Rahmen der Donaubinnenschifffahrt.
Zielgruppe
Schüler*innen der Oberstufen (AHS) bzw. BHS
Berufsschüler*innen
Studierende zum Einstieg in das Thema Binnenschifffahrt

## Slide 3: DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße
Quelle: via donau
Quelle: pixabay
Notes: Dieser Foliensatz enthält geographische und wirtschaftsgeographische Informationen zur Wasserstraße Donau sowie zum gesamten Donaukorridor und vergleicht zusätzlich die Donau mit dem Rhein.
Bildquelle: viadonau, https://fotos.viadonau.org; www.pixabay.com

## Slide 4: Warm-Up: DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße
Durch welche Länder fließt die Donau?
Ist die Donau wichtig für die österreichische Wirtschaft?
Was wird alles auf der Donau transportiert?
Welche Länder transportieren die meisten Güter auf der Donau?
Was sind die Stärken der Donauschifffahrt?
Was sind die Probleme der Donauschifffahrt und wie können diese gelöst werden?
Quelle: INTERACT
Notes: Die Fragen in der darüberlegenden Folie können als Aufwärmungsübung zum Thema „DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße “ verwendet werden. Das Ziel ist es die Fragen mit den Teilnehmer*innen zu diskutieren. Die Fragen werden während der Präsentation beantwortet. Aufgrund dessen können die Fragen am Ende der Präsentation noch einmal diskutiert werden.
Diskussionsfragen (5-10 Minuten Diskussion):
Durch welche Länder fließt die Donau?
Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Republik Moldau, Ukraine
Ist die Donau wichtig für die österreichische Wirtschaft?
Folien 16-23
Welche Länder transportieren die meisten Güter auf der Donau?
Rumänien, Serbien, Österreich (Folie 17)
Was wird alles auf der Donau transportiert?
Überwiegend Erze und Metallabfälle, land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen und Erdölerzeugnissen (Folie 20)
Was sind die Stärken der Donauschifffahrt?
Niedrige Transportkoste, Umweltfreundlich, Massenleistungsfähig, Sicher, Rund um die Uhr einsatzbereit, Niedrige Infrastruktur-/Wegekosten, Hohe freie Kapazitäten (Auslastung bei 10-15 % !) (Folie 26-29)
Was sind die Probleme der Donauschifffahrt und wie können diese gelöst werden?
Abhängigkeit von Fahrwasserverhältnissen , Brücken, Niedrige Transportgeschwindigkeit, Geringe Netzdichte (Vor-/Nachläufe notwendig), Teilweise keine adäquate Instandhaltung, Hoher Modernisierungsbedarf der Häfen und Flotten, Personalproblematik (fehlendes ausgebildetes Personal) (Folie 30)
Input- mögliche Diskussionspunkte:
Nachhaltigkeit
Modal Split
Brücken
Schleusen
Verfügbarkeit der Donau
Tourismus auf der Donau
Telematik für die Schifffahrt: River Information Services (RIS)
Ausbildung
Bildquelle: INTERACT im Handbuch der Donauschifffahrt S 29.

## Slide 5: DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße
Markt der Donauschifffahrt
Transportbeispiele
Die Wasserstraße Donau
Stärken der Donauschifffahrt

## Slide 6: Donaukorridor Die Wasserstraße Donau
90 Mio. EinwohnerInnen
Industriestandort
Stahl-, Papier-, Mineralöl- und chemische Industrie sowie Maschinenbau und Automobilindustrie angesiedelt
fruchtbare Böden  Landwirtschaft
Quelle: via donau
Übersicht der Wasserstraße Donau
Quelle: via donau
Notes: Mit rund 90 Millionen Einwohnern ist der Donauraum schon allein durch seine Größe von besonderem wirtschaftlichen Interesse. Zahlreiche Produktionsstätten der Stahl-, Papier-, Mineralöl- und chemischen Industrie sowie auch der Maschinenbau- und Automobilindustrie befinden sich im Einzugsbereich der Donau.
Durch ihre Massenleistungsfähigkeit, die Nähe zu Rohstoffmärkten, große freie Transportkapazitäten sowie durch niedrige Transportkosten ist die Donau vor allem für die rohstoffintensive Industrie ein wichtiger Verkehrsträger. Zusätzlich ist der Donauraum durch seine fruchtbaren Böden eine wichtige Region für den Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen. Ein nicht unerheblicher Anteil der dort angebauten Produkte wird dabei über die Rhein-Main-Donauachse über die entsprechenden Seehäfen (Nordsee, Schwarzes Meer) nach Übersee exportiert.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 146.
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 147

## Slide 7: Donau – Daten und Fakten Die Wasserstraße Donau
zweitlängster Strom Europas
2.845 km lang
vom Schwarzwald bis ins Schwarze Meer
fließt von Westen nach Osten (als einziger großer europ. Strom)
10 Anrainerstaaten
Österreich-Abschnitt: 351 km
Rumänien mit 1.075 km größten Anteil
Einzugsgebiet: 801.463 km²
  bedeutender Verkehrsträger
  wichtige Quelle für Energie und Trinkwasser
  wertvoller Erholungs- und Lebensraum
Quelle: viadonau - Donau-Anrainerstaaten
Notes: Die Donau ist 2845 km lang und somit nach der Wolga der zweitlängste Fluss Europas. Sie entspringt im Schwarzwald in Donaueschingen in Deutschland und fließt bis ins Schwarze Meer in Rumänien. Die von der internationalen Güterschifffahrt nutzbare Länge der schiffbaren Donau beträgt rund 2.415 km. Die Donau ist der einzige größere Fluss in Europa der von Westen nach Osten fließt.
Die Donau verbindet insgesamt zehn Länder und dient als wichtige Wasserstraße für den Warenverkehr auf Binnenschiffen.
Der österreichische Donauabschnitt beträgt ca. 351 km. Den größten Anteil an der Donau besitzt Rumänien mit 1.075 km. Hiervon bilden rund 470 km die gemeinsame Staatsgrenze mit Bulgarien. Den kleinsten Donau-Anteil mit nur 550m hat Moldau.
Die Donau hat ein Einzugsgebiet von 801.463 km2, welches westlich vom Schwarzen Meer in Zentral- und Südosteuropa liegt. Als Einzugsgebiet eines Stromes oder Flusses wird jenes Gebiet bezeichnet, aus dem das gesamte Wasser über die Bodenoberfläche, die Bäche und das Grundwasser in den Strom des Flusses fließt.
Die Donau stellt in dessen Einzugsgebiet einen bedeutenden Verkehrsträger dar, dient als wichtige Quelle für Energie und Trinkwasser und ist wichtiger Erholungs- und Lebensraum.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 38ff.
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 38

## Slide 8: Einteilung der Donau Die Wasserstraße Donau
Gliederung der schiffbaren Donau in drei Hauptabschnitte:
Obere Donau: Kelheim – Gönyű, 623 km Länge wegen hohem Gefälle Charakter eines Gebirgsflusses
Mittlere Donau: Gönyű – Drobeta Turnu-Severin, 860 km Länge
Untere Donau: Drobeta Turnu-Severin – Sulina, 931 km Länge
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Gemäß Donaukommission lässt sich die schiffbare Donau (Kelheim–Sulina: Strom-km 2.414,72 bis Strom-km 0) in drei Hauptabschnitte gliedern:
Die Obere Donau von Kelheim (Deutschland) bis Gönyű (Ungarn) (623 km lang),
die Mittlere Donau von Gönyű bis Turnu-Severin (Rumänien) (860 km lang) und
die Untere Donau von Turnu-Severin bis Sulina (Rumänien) (931 km lang)
Im ersten Drittel ihres Laufes, auf einer Länge von 1.055 km, hat die Donau aufgrund ihres hohen Gefälles den Charakter eines Gebirgsflusses. Daher finden sich auf diesem Abschnitt auch fast alle Flusskraftwerke. Insgesamt gibt es 18 Flusskraftwerke, wobei sich 16 dieser Kraftwerke zwischen Kelheim und Gönyű an der Oberen Donau befinden. Erst ab dem „Gefällebruch“ bei Gönyű im Norden Ungarns wird der Strom langsam zu einem Tieflandfluss. Im Durchschnitt überwindet die Obere Donau pro Kilometer Fließstrecke einen Höhenunterschied von etwas mehr als einem halben Meter, während es bei der Unteren Donau durchschnittlich nur noch knapp über vier Zentimeter pro Kilometer sind.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 41
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 41

## Slide 9: Schleusen Die Wasserstraße Donau
© via donau I 9
ermöglichen das Heben und Senken eines Schiffes an einer Staustufe
dienen der Überwindung von Wasserkraftwerken
18 Schleusen entlang der gesamten Donau
9 Schleusen an der österreichischen Donau
rund 40 Minuten pro Schleusengang (50 % der Zeit für Ein- und Ausfahrt)
Schleuse Wien-Freudenau
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Schleuse Wien-Freudenau
Quelle: via donau
Notes: Staustufen das heißt Anlagen zum Aufstauen eines Flusses zur Regelung seines Wasserstandes entstehen häufig aufgrund von Flusskraftwerken, die die Kraft des fließenden Wassers in Energie umwandeln. Sie nutzen dabei das durch den Stau entstehende Gefälle zwischen dem Wasser oberhalb und unterhalb des Kraftwerks (Oberwasser- bzw. Unterwasser).
Schleusen ermöglichen es den Binnenschiffen, den Höhenunterschied des oberhalb des Kraftwerkes angestauten und des unterhalb des Kraftwerks weiterfließenden Flusses zu überwinden. Ein Schleusengang dauert in etwa 40 Minuten, wobei rund die Hälfte der Zeit dazu aufgewendet wird das Schiff in die Schleusenkammer hinein- und wieder hinaus zu navigieren.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 53-54
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 54 und https://fotos.viadonau.org

## Slide 10: Österreichische Schleusen Die Wasserstraße Donau
Quelle: via donau
9 Schleusen/Wasserkraftwerke auf der österreichischen Donau
Quelle: via donau
Notes: Die oben angeführte Grafik zeigt die 9 Wasserkraftwerke mit ihren dazugehörigen Schleusen entlang der österreichischen Donau.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 55
Bildquelle: viadonau

## Slide 11: Brücken – Durchfahrtsmöglichkeit Die Wasserstraße Donau
© via donau I 11
Durchfahrtshöhe: insb. für Kabinenschiffe und Containertransporte wichtig (Möglichkeit: Ballastwasser)
Donau Österreich und ostwärts: ≥ 7m bei höchstem schiffbaren Wasserstand  dreilagiger Containerverkehr möglich
Quelle: via donau
Fixpunkthöhe des Schiffes und Brückendurchfahrtshöhe als bestimmende Parameter für Brückendurchfahrten.
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Brücken überspannen Wasserstraßen. Auf frei fließenden, das heißt ungestauten Flussabschnitten können die Wasserstände stark schwanken, was bei hohen Wasserständen die Durchfahrtsmöglichkeiten unter Brücken beeinflusst. Die Möglichkeit der Durchfahrt unter einer Brücke hängt dabei vor allem von der Fixpunkthöhe des Schiffes ab. Die Fixpunkthöhe bezeichnet den senkrechten Abstand zwischen der Wasserlinie und dem höchsten unbeweglichen Punkt eines Schiffes, nachdem bewegliche Teile wie beispielsweise Masten, Radar oder Steuerhaus umgeklappt oder abgesenkt wurden. Die Fixpunkthöhe eines Schiffes kann durch Ballastierung des Schiffes verringert werden. Dies ist durch Laden von Ballastwasser in Ballasttanks oder durch Laden von festem Ballast möglich. Vor allem bei Kabinenschiffen und Containertransporten ist die Durchfahrthöhe von Brücken von erheblicher Bedeutung.
Auf der österreichischen Donau und ostwärts ist bei höchstem schiffbaren Wasserstand theoretisch ein dreilagiger Containerverkehr möglich. An der bayrischen Donau sowie am Main und am Main-Donau-Kanal ist die Höhe derzeit auf maximal zwei Containerlagen eingeschränkt.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 55-56
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donaubinnenschifffahrt S. 56
11

## Slide 12: Brücken – entlang der Donau Die Wasserstraße Donau
129 Brücken auf der gesamten Donau
41 Brücken auf der österreichischen Donau
maximal 2-3 lagiger Containerverkehr auf der Donau möglich
wenig wirtschaftlich
praktisch kaum Containerverkehr auf der Donau
Containerverkehr überwiegend im Rheingebiet
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Quelle: via donau/Pilo Pichler
Notes: Von Kelheim bis Sulina überspannen in Summe 129 Brücken die Donau. Unter den 129 Donaubrücken befinden sich 21 Schleusen- und Wehrbrücken. Mit 89 Donaubrücken gibt es die weitaus größte Brückendichte an der Oberen Donau, alleine 41 Brücken überspannen die österreichische Donau. Auf der Mittleren Donau gibt es in Summe 33 Brücken auf der Unteren Donau nur 7.
Da bedingt durch die Brücken ein maximal 2-3 lagiger Containerverkehr auf der Donau möglich ist, der sich wenig wirtschaftlich gestalten würde, gibt es praktisch kaum Containerverkehr auf der Donau. Containerverkehr wird überwiegend im Rheingebiet betrieben.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt auf Seite 56, 117
Bildquelle: viadonau; viadonau/Pilo Pichler im Handbuch der Donauschifffahrt S.117, 39

## Slide 13: Verfügbarkeit der Donau Die Wasserstraße Donau
Donau ist zu 97,7 %* bzw. an 357 Tagen pro Jahr schiffbar
wetterbedingte Sperren durch Hochwasser oder Eisbildung möglich
saisonales Niederwasser (Fahrwassertiefe < 2,5 m )  Schiffe können nicht voll beladen werden  Wirtschaftlichkeit sinkt
* Beobachtungszeitraum: 2004-2018
Wasserstraßeninstandhaltung (z.B. Baggerungen) und Informationen zu Wasserständen (RIS) erhöhen die Nutzbarkeit der Wasserstraße
Quelle: via donau
Notes: Wetterbedingte behördliche Sperren können auf dem österreichischen Abschnitt der Wasserstraße Donau aufgrund von Extremsituationen wie Eisbildung oder Hochwasser schifffahrtspolizeilich angeordnet werden. Während durch erhebliche Eisbildung bedingte Sperren hauptsächlich auf die Wintermonate, in der Regel Jänner und Februar, beschränkt sind, treten Hochwasser tendenziell in den Frühjahrs­ oder Sommermonaten auf.
Im 15­jährigen Durchschnitt von 2004 bis 2018 lag die Verfügbarkeit des österreichischen Abschnitts der Wasserstraße Donau bei 97,7 % oder 357 Tagen pro Jahr. In diesem Zeitraum waren vier Eissperren mit einer durchschnittlichen Dauer von knapp 18 Tagen zu verzeichnen, während die Wasserstraße in acht Jahren aufgrund von Hochwasser mit einer mittleren Dauer von rund sieben Tagen gesperrt werden musste. Im Sommer / Herbst kann es zu Niederwasser kommen, was zu reduzierten Abladetiefen der Güterschiffe führt und massive wirtschaftliche Einbußen zur Folge hat.
Quelle: Jahresbericht der viadonau 2018, S. 25.

## Slide 14: Quiz Die Wasserstraße Donau
Wie viele Staaten durchfließt die Donau?
7 c) 10
5 d) 12
Quelle: pixabay
Notes: Wie viele Staaten durchfließt die Donau? 10
Bildquelle: www.pixabay.com

## Slide 15: DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße
Markt der Donauschifffahrt
Transportbeispiele
Die Wasserstraße Donau
Stärken der Donauschifffahrt

## Slide 16: Güterverkehr auf der Donau Markt der Donauschifffahrt
Güterverkehr gesamt 2017:
  rund 39,3 Mio. Tonnen Güter auf Donau + Nebenflüssen transportiert
  Rumänien mit 19 Mio. Tonnen Gütern größte Transportmenge
Österreichische Donau 2018:
  Transport von 7,2 Mio. Tonnen Gütern ( starker Rückgang zu Vorjahr aufgrund von Niederwasser)
grenzüberschreitender Güterverkehr im österreichischen Donaukorridor 2018:
  Der Modal Split-Anteil der Donau 2018 war im Import an der Ostgrenze mit 24,6% gefolgt vom Export an der Ostgrenze mit 10 % am höchsten.
Quelle: viadonau, WKO
Notes: Im Jahr 2018 wurden auf dem österreichischen Donauabschnitt nur etwas mehr als 7,2 Millionen Tonnen Güter befördert. Die außergewöhnliche Trockenheit und die damit einhergehenden niedrigen Wasserstände in der zweiten Jahreshälfte führten zu einem massiven Rückgang der beförderten Gütermenge um 25,1 % oder 2,4 Millionen Tonnen.
Wie in den Vorjahren auch konnte 2017 erneut Rumänien mit etwas über 19 Millionen Tonnen die mit Abstand größte Transportmenge im donauinternen Verkehr verzeichnen, gefolgt von Serbien mit 12,5 und Österreich mit 9,5 Millionen Tonnen.
Die höchsten Anteile am Modal Split hatte die Donau 2018 im Export und Import über die Ostgrenze des Donaukorridors. Trotz rückläufiger Tendenz konnten hier im Export 10,0 % und im Import 24,6 % erreicht werden, was die ungebrochen hohe Bedeutung der Donau im Ostverkehr deutlich macht.
Quelle: Jahresbericht viadonau 2018, S. 17, 38ff.

## Slide 17: Güterverkehr der gesamten Donau in Mio. Tonnen/Jahr (2017) Markt der Donauschifffahrt
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Die aktuellsten verfügbaren Zahlen zum Aufkommen im Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen im Donauraum stammen aus dem Jahr 2017. In diesem Jahr wurden 39,3 Millionen Tonnen Güter auf der Wasserstraße Donau und ihren Nebenflüssen transportiert – ein geringfügiges Minus von 0,8 % oder rund 300 000 Tonnen gegenüber 2016. Wie in den Vorjahren auch konnte 2017 erneut Rumänien mit etwas über 19 Millionen Tonnen die mit Abstand größte Transportmenge im donauinternen Verkehr verzeichnen, gefolgt von Serbien mit 12,5 und Österreich mit 9,5 Millionen Tonnen.
Quelle: Viadonau, Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 41
Bildquelle: Viadonau, Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 40

## Slide 18: Güterverkehr auf der Österreichischen Donau 2003-2018 Markt der Donauschifffahrt
Quelle: via donau
Notes: Im Jahr 2018 wurden auf dem österreichischen Donauabschnitt nur etwas mehr als 7,2 Millionen Tonnen Güter befördert. Die außergewöhnliche Trockenheit und die damit einhergehenden niedrigen Wasserstände in der zweiten Jahreshälfte führten zu einem massiven Rückgang der beförderten Gütermenge um 25,1 % oder 2,4 Millionen Tonnen.
Die gesamte Transportleistung innerhalb des österreichischen Bundesgebietes verringerte sich um 26,4 % auf rund 1,5 Milliarden Tonnenkilometer. Für die gesamte erbrachte Transportleistung innerhalb und außerhalb Österreichs wurde ein Rückgang von 28,4 % auf knapp 7 Milliarden Tonnenkilometer verzeichnet. Die Zahl der Fahrten auf dem österreichischen Donauabschnitt sank um 14,7 % (von 8 932 auf 7 622).
Das Transportaufkommen im Inlandsverkehr und im Transit ging hingegen zurück: Der Inlandsverkehr auf der Wasserstraße Donau, der 2017 mit 4,0 % den geringsten Anteil am gesamten Transportvolumen hatte, verringerte sich deutlich, um 36,1 % (219 700 Tonnen) auf 389 148 Tonnen.
Prozentuell gesehen trat der stärkste Rückgang des Transportaufkommens im österreichischen Donauabschnitt im Transit auf (–33,1 % oder etwa 671 800 Tonnen). Mengenmäßig wurde im Import die stärkste Abnahme der beförderten Gütermenge verzeichnet – um 21,3 % oder gut 1 Million Tonnen auf 3,8 Millionen Tonnen
Quelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 17
Bildquelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 16

## Slide 19: Grenzüberschreitender Güterverkehr im Österreichischen-Donaukorridor 2018 Markt der Donauschifffahrt
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Innerhalb des österreichischen Donaukorridors wurden 2018 – ohne Berücksichtigung der reinen Inlandsverkehre – rund 91,5 Millionen Tonnen Güter transportiert, was einer Steigerung um 3,4 % gegenüber 2017 entspricht
Die höchsten Anteile am Modal Split hatte die Donau 2018 im Export und Import über die Ostgrenze des Donaukorridors. Trotz rückläufiger Tendenz konnten hier im Export 10,0 % und im Import 24,6 % erreicht werden, was die ungebrochen hohe Bedeutung der Donau im Ostverkehr deutlich macht.
Quelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 38
Bildquelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 39

## Slide 20: Güterverkehr der Österreichischen Donau nach Gütergruppen 2018 Markt der Donauschifffahrt
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Auch im Jahr 2018 blieben Erze und Metallabfälle mit knapp 1,9 Millionen Tonnen die aufkommensstärkste Gütergruppe. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Transportaufkommen innerhalb der Warengruppe bedingt durch das Niederwasser um 25,5 %.
Mit einem Rückgang des Transportvolumens um 5,0 % erwiesen sich die Erdölerzeugnisse unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen noch als relativ robuste Gütergruppe.
Als drittstärkste Warengruppe im Transportaufkommen sind die land-­ und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse zu nennen, die wie im Vorjahr 17,3 % des Gesamtvolumens erzielen konnten. Insgesamt wurden von dieser Gütergruppe rund 1,2 Millionen Tonnen auf der österreichischen Donau verschifft.
Quelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S.21
Bildquelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S.20

## Slide 21: Güter der Binnenschifffahrt Markt der Donauschifffahrt
Trockengutschifffahrt
  Erze, mineralische Rohstoffe
  land- und forstwirtschaftliche Produkte
  Nahrungs- und Futtermittel
Flüssigguttransporte
  Erdölerzeugnisse (NST/R 3)
weitere Güter
  Baustoffe
  Altstoffe und Abfälle
  Neuwagen
  biogene Rohstoffe
  Schwer- und Übermaßgüter
Quelle: via donau
Quelle: Voies Navigables de France
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Aufgrund der Fähigkeit , große Transportmengen in einer Schiffseinheit zu transportieren, ist das Binnenschiff besonders für Massengüter geeignet. Richtig geplant können Transportkosten gespart werden, wodurch sich längere Transportzeiten kompensieren lassen. Vor allem für den Transport großer Ladungseinheiten von Waren mit geringem Wert ist das Binnenschiff demnach ideal.
Für die Stahlindustrie ist das Binnenschiff ein wichtiger Verkehrsträger, Erze machen auf der österreichischen Donau 25-30 % des gesamten Transportvolumens aus. Das wichtigste Unternehmen der Stahlbranche in Österreich ist dabei die voestalpine.
Land- und forstwirtschaftliche Produkte machen in Summe rund 20 % des jährlich auf der österreichischen Donau transportierten Gütervolumens aus.
Erdölerzeugnisse der Mineralölindustrie stellen einen weiteren sehr wichtigen Markt dar. Im Donauraum befinden sich zahlreiche Raffinerien an oder in der Nähe der Donau. Neben Pipelines ist das Binnenschiff aufgrund seiner Massenleistungsfähigkeit, der geringen Transportkosten und der hohen Sicherheitsstandards für den Transport von Mineralölprodukten prädestiniert. Mit einer einzigen Ladung eines Tankschiffes können rund 20.000 PKW betankt werden.
Neben den traditionellen Märkten bieten einige weitere Branchen großes Potenzial für die Binnenschifffahrt.
Für den Transport von Schwer- und Übermaßgüter ist die Wasserstraße aufgrund ihrer Abmessungen und der verfügbaren Infrastruktur (keine Anpassung der Verkehrswege, keine Straßensperren usw. notwendig) bestens geeignet.
Durch die geringen Transportkosten und die Umweltfreundlichkeit eignet sich das Binnenschiff auch optimal für den Transport von biogenen Rohstoffen, für Altstoffe und Abfälle sowie Baustoffe. Diese Vorteile können durch optimierte Logistikketten auch zunehmend in der Automobilindustrie auf Ro-Ro-Schiffen genutzt werden.
Quelle: im Handbuch der Donauschifffahrt S. 161-166
Bildquelle: viadonau; Voies navigables de France; viadonau in Handbuch der Binnenschifffahrt S. 161, 162, 163

## Slide 22: Tourismus auf der Donau Markt der Donauschifffahrt
2018 rund 1,2 Millionen Gäste auf Personenschiffen in Österreich
Kreuzfahrten bis zum Schwarzen Meer boomen!
Neben ihrer Bedeutung als Verkehrsträger ist die Donau auch beliebtes Ausflugsziel für Freizeitaktivitäten
Quelle: via donau/Andi Bruckner
Quelle: via donau
Notes: Erstmals seit vier Jahren musste die Personenschifffahrt auf dem österreichischen Donauabschnitt im Jahr 2018 einen Rückgang verzeichnen. Insgesamt wurden rund 1 260 000 Passagierinnen und Passagiere befördert, was einem Minus von 0,4 % im Vergleich zu 2017 entspricht.
Die Zahl der Flusskreuzfahrten hat im Jahr 2018 weiter zugenommen und mit rund 465 000 beförderten Passagierinnen und Passagieren (+3,3 % gegenüber 2017) den letztjährigen Rekord gebrochen.
Quelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 22
Bildquelle: viadonau/Andi Bruckner in Handbuch der Donauschifffahrt S. 119

## Slide 23: Passagiere auf der Österreichischen Donau 2018 Markt der Donauschifffahrt
knapp 1,2 Mio. Passagiere im Jahr 2018
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Insgesamt wurden rund 1 260 000 Fahrgäste befördert, was einem Minus von 0,4 % im Vergleich zu 2017 entspricht. Davon wurden im Linienverkehr 2018 rund 700 000 Personen (–0,7 %) befördert.
Die Zahl der Flusskreuzfahrten hat im Jahr 2018 weiter zugenommen und mit rund 465 000 beförderten Fahrgäste (+3,3 % gegenüber 2017) den letztjährigen Rekord gebrochen. Insgesamt kamen sechs Neubauten auf dem österreichischen Abschnitt zum Einsatz, womit sich die Zahl der verkehrenden Kabinenschiffe auf 182 erhöhte (+4,6 %). Diese absolvierten in Summe 5 197 Fahrten (+4,4 %). Aufgrund der weiterhin wachsenden Flotte konnte die Beförderungskapazität in der Flusskreuzfahrt auf 37 000 Personenplätze gesteigert werden (+7,6 %) – im Mittel entspricht dies 203 Personenplätzen pro Schiff..
Quelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 22
Bildquelle: via donau Jahresbericht Donauschifffahrt 2018, S. 23

## Slide 24: Quiz Markt der Donauschifffahrt
source: www.pixabay.com
Wie viele Passagiere waren 2017 auf der Donau unterwegs?
700.000 c) 2,1 Mio.
1,2 Mio. d) 1,7 Mio.
Notes: Wie viele Passagiere waren 2017 auf der Donau unterwegs? 1,3 Mio.
Bildquelle: www-pixabay.com

## Slide 25: DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße
Markt der Donauschifffahrt
Transportbeispiele
Die Wasserstraße Donau
Stärken der Donauschifffahrt

## Slide 26: Stärken der Donauschifffahrt
niedrige Transportkosten
umweltfreundlich
massenleistungsfähig
sicher
rund um die Uhr einsatzbereit
niedrige Infrastruktur-/Wegekosten
hohe freie Kapazitäten (Auslastung bei 10-15 % !)
Quelle: via donau
Quelle: C.N.F.R. NAVROM S.A. Galaţi
Quelle: via donau, zobodat.at
Notes: Die Donauschifffahrt verfügt über eine Vielzahl an guten Argumenten die ihren Ausbau beziehungsweise ihre Stärkung rechtfertigen. Neben ihrer Massenleistungsfähigkeit, den niedrigen Transportkosten, ihrer Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ist sie rund um die Uhr einsatzbereit, verursacht niedrige Infrastruktur und Wegekosten und verfügt über hohe, freie Kapazitäten, was sie in vielen Bereichen zu einer guten Alternative zu Schiene und Straße macht.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S.17
Bildquelle: C.N.F.R. NAVROM S.A. Galaţi, viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 112, 125

## Slide 27: Stärken der Donauschifffahrt
Umweltfreundlich und kostengünstig
Spezifischer Energieverbrauch: Geringe externe Kosten:
Ein Binnenschiff kann eine Tonne Ladung bei gleichem Energieverbrauch beinahe viermal so weit transportieren wie ein LKW
Binnenschiffe verursachen die geringsten Unfall-, Lärm-, Schadstoff- und Klimakosten
Quelle: via donau
Notes:   Das Binnenschiff weist zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Transportmitteln auf.
  Im Bezug auf den spezifischen Energieverbrauch kann die Binnenschifffahrt als der effektivste und somit umweltfreundlichste Verkehrsträger bezeichnet werden. Das Binnenschiff kann eine Tonne Ladung bei gleichem Energieverbrauch beinahe viermal so weit transportieren wie der LKW. Dadurch können rund 70 % weniger Treibstoff verbraucht.
  Es verursacht im Vergleich mit LKW und Bahn die mit Abstand geringsten externen Kosten. Externe Kosten sind Kosten die aus Klimagasen, Luftschadstoffen, Unfällen und Lärm resultieren. Insbesondere der CO2-Ausstoß ist vergleichsweise niedrig, wodurch die Binnenschifffahrt einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele der europäischen Union leisten kann.
Quelle: Handbuch de Donauschifffahrt S. 18, 19
Bildquellen: viadonau; PLANCO Consulting für Gewässerkunde 2007 in Handbuch der Donauschifffahrt S. 18,19

## Slide 28: Stärken der Donauschifffahrt
Massenleistungsfähig
größte Transportkapazität: Ein Schubverband mit 4 Schubleichtern = 175 Zugwaggons = 280 LKWs= 20 km LKW-Kolonne
Notes: Zusätzlich bietet das Binnenschiff verglichen mit den anderen Landverkehrsträgern eine deutlich größere Transportkapazität je Transporteinheit und kann beziehungsweise könnte so einen wichtigen Beitrag zur Entlastung von Straße und Schiene leisten.
Zur Veranschaulichung der Massenleistungsfähigkeit der Binnenschifffahrt:
Ein Binnenschiff mit 4 Leichtern (7.000 Nettotonnen) kann so viel transportieren wie 175 Eisenbahnwaggons oder 280 LKW. Das entspricht einer LKW-Kolonne von rund 20 km auf der Autobahn!
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 18
Bildquelle: viadonau in Handbuch der Donauschifffahrt S. 19

## Slide 29
das Binnenschiff als sicherstes Verkehrsmittel:
  2018 auf österreichischer Donau nur 12 Verkehrsunfälle
  Personenschäden: 0 Tote, 0 Schwerverletzte, 0 Leichtverletzte
rund um die Uhr einsetzbar: keine Wochenend- und Nachtfahrverbote
Wegekosten: meist natürliche Infrastruktur  daher geringere Kosten
Die Verbesserung der Infrastruktur der gesamten Donau würde rund 1,2 Mrd. EUR kosten 
Dies entspricht den Errichtungskosten von NUR rund 50 Straßenkilometern
Stärken der Donauschifffahrt
Quelle: via donau
Notes: Das Binnenschiff stellt das mit Abstand sicherste Verkehrsmittel dar. Im Jahr 2018 kam es auf der österreichischen Donau insgesamt zu 12 Verkehrsunfällen ohne jegliche Personenschäden.
Zudem ist das Binnenschiff rund um die Uhr einsetzbar, Beschränkungen wie Wochenend- und Nachtfahrverbote gibt es keine.
Durch die meist natürliche Infrastruktur der Wasserstraße, werden geringere Wege- und Instandhaltungskosten benötigt.
Zur Veranschaulichung: zur Verbesserung der Infrastruktur der gesamten Donau würden nach Schätzungen rund 1,2 Milliarden Euro benötigt werden, dies entspricht den Errichtungskosten von rund 50 Straßenkilometern!
Die rechte Grafik zeigt einen Wegekostenvergleich am Beispiel der deutschen Landverkehrsträger, die beim Binnenschiff mit 12,60 Euro je 1000 Tonnenkilometern mit Abstand am niedrigsten ausfallen.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 17, 20, Jahresbericht der Donauschifffahrt 2018, S. 2
Bildquelle: PLANCO Consulting für Gewässerkunde 2007 in Handbuch der Donauschifffahrt S. 19

## Slide 30: Probleme der Donauschifffahrt Stärkung der Donauschifffahrt
Abhängigkeit von Fahrwasserverhältnissen
Brücken
niedrige Transportgeschwindigkeit
geringe Netzdichte (Vor-/Nachläufe notwendig)
teilweise keine adäquate Instandhaltung
hoher Modernisierungsbedarf der Häfen und Flotten
Personalproblematik (fehlendes ausgebildetes Personal)
Quelle: via donau
Notes: Die Probleme der Donauschifffahrt, die es anzupacken gilt, liegen in der Abhängigkeit von schwankenden Fahrwasserverhältnissen und dem damit verbundenen unterschiedlichen Auslastungsgrad der Schiffe, der niedrigen Transportgeschwindigkeit und der geringen Netzdichte, die oft einen Vor- und Nachlauf auf Straße oder Schiene notwendig machen sowie den zahlreichen Brücken, die eine Durchfahrt oft zusätzlich erschweren.
Die unterschiedlichen politischen und somit auch budgetären Gewichtungen der Binnenschifffahrt in den einzelnen Donaustaaten, die oft eine nicht adäquate Instandhaltung der Wasserstraße zur Folge hat sowie der hohe Modernisierungsbedarf vieler Donauhäfen und auch von Teilen der Donauflotte erschweren die Donauschifffahrt neben dem Mangel an qualifiziertem Personal zusätzlich.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S.17

## Slide 31: Generelle Voraussetzungen Stärkung der Donauschifffahrt
Nationale und internationale Verkehrspolitik gibt Entwicklungsrichtung vor durch:
  Definition grundlegender Ziele und Strategien
  Einführung & Umsetzung von Infrastrukturprojekten
Quelle: via donau/Jürgen Trögl
  Wichtig dabei: Zusammenarbeit der Donauanrainerstaaten
Notes: Um die Donauschifffahrt langfristig zu stärken und die nachfolgend näher erläuternden Lösungsansätze umsetzen zu können ist eine bestmögliche Vorgabe einer einheitlichen Entwicklungsrichtung durch die nationale und internationale Verkehrspolitik unumgänglich und Grundvoraussetzung.
Dazu müssen unter anderem grundlegende Ziele definiert und Strategien vorgegeben werden sowie zusätzlich Infrastrukturprojekte eingeführt und umgesetzt werden.
Wichtig und unumgänglich dabei ist die Zusammenarbeit der Donauanrainerstaaten.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S.24
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 22/23

## Slide 32: Verkehrspolitischer Rahmen – auf gesamteuropäischer Ebene Stärkung der Donauschifffahrt
NAIADES II - Aktionsprogramm zur Förderung der Binnenschifffahrt:
Leitlinien zur Stärkung der Binnenschifffahrt
Bereiche: Infrastruktur, Märkte, Flotte, Arbeitsplätze/Kenntnisse und RIS
Ziel: Steigerung der Auslastung und Nachhaltigkeit
Seit 2014 wird das Maßnahmenprogramm zur weiteren Qualitätssteigerung der Binnenschifffahrt fortgesetzt.
PLATINA II: Plattform zur koordinierten Umsetzung von NAIADES
EU Donauraumstrategie – EUSDR (Europäische Kommission, 2010)
Donaustaaten + Interessensvertretungen
Aktionsplan mit Zielen bis 2020 – Revision und Update 2020
z.B. Säule 1: Anbindung der Region, Schwerpunktbereich: Wassermobilität, Aktion 1: Beitrag zur Verbesserung der Wasserstraßen- und Hafeninfrastruktur und des Hafenmanagements
Quelle: via donau, danube-region.eu, ec.europa.eu
Notes: Das zweite Aktionsprogramm zur Förderung der Binnenschifffahrt der Europäischen Kommission (Mehr Qualität in der Binnenschifffahrt – „NAIADES II“) ( Europäische Kommission, 2013a) legt die strategische Schifffahrtspolitik der EU bis zum Jahr 2020 in den fünf Bereichen Infrastruktur, Märkte, Flotte, Arbeitsplätze und Fachkenntnisse sowie River Information Services fest und führt die Bestrebungen des ersten Aktionsprogramms (NAIADES) weiter. NAIADES II ist darauf ausgerichtet, sowohl die Auslastung der Wasserstraßen als auch die Nachhaltigkeit der Binnenschifffahrt in Europa zu steigern. 2018 hat die Europäische Kommission den NAIADES II Mid-term Progress Report veröffentlicht, in dem der Fortschritt in den fünf Bereichen bis zum Jahr 2017 dargestellt wird. Es wird ein gutes Zeugnis ausgestellt und eine Beschreibung der notwendigen nächsten Schritte vorgenommen. Als Plattform zur koordinierten Umsetzung der Strategien und Maßnahmen von NAIADES II wurde im Zeitraum 2013–2016 das Projekt PLATINA II (Platform for the Implementation of NAIADES II) umgesetzt.
Die Donauraumstrategie der Europäischen Union (EUSDR) ist seit 2011 in Kraft. Es handelt sich dabei um eine makroregionale Strategie, an der die Donaustaaten, darunter EU-Mitgliedsstaaten, Beitrittskandidaten und Drittländer sowie eine breite Anzahl an Interessensvertretungen beteiligt sind.
Die Strategie soll auf Basis eines Aktionsplans bis 2020 umgesetzt werden. Der Aktionsplan ist dabei in die vier Säulen Anbindung des Donauraums, Umweltschutz im Donauraum, Aufbau und Wohlstand im Donauraum sowie Stärkung des Donauraums geteilt. Für jede Säule wurden dabei detaillierte Ziele und Maßnahmen definiert.
Ein darin festgelegtes Ziel besteht dabei beispielsweise darin den Güterverkehr auf der Donau bis 2020 im Vergleich zum Jahr 2010 um 20% zu erhöhen.
Die Strategie der Europäischen Union für den Donauraum (EUSDR) ist seit 2011 in Kraft ( Europäische Kommission, 2010b). Dabei handelt es sich um eine makroregionale Strategie, an der die 14 Donaustaaten, darunter EU-Mitgliedstaaten und -Beitrittskandidaten sowie Drittländer, beteiligt sind. Darüber hinaus ist eine breite Anzahl an Interessenvertretungen eingebunden. Die Strategie soll auf Basis eines Aktionsplans bis 2020 umgesetzt werden, der auf vier Säulen ruht: Anbindung des Donauraums, Umweltschutz im Donauraum, Aufbau von Wohlstand im Donauraum und Stärkung des Donauraums. Für jede Säule wurden in Abstimmung zwischen der EU und den Donaustaaten detaillierte Ziele und Maßnahmen festlegt. Für die 4 Säulen gibt es insgesamt 12 Schwerpunktbereiche, diese wiederum insgesamt 85 Maßnahmen beinhalten. 2020 wurde ein Update der EU Donauraumstrategie beschlossen.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 28-29 und unter
https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en) [06.04.2020]
https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2020/04/EUSDR-ACTION-PLAN-SWD202059-final.pdf [12.05.2020].
http://www.viadonau.org/unternehmen/europaeische-strategien/europaeische-schifffahrtspolitik

## Slide 33: Verkehrspolitischer Rahmen – auf gesamteuropäischer Ebene Stärkung der Donauschifffahrt
Weißbuch Verkehr (Europäische Kommission, 2011)
Zielvorgaben zur Reduktion der CO2 Emissionen und Erdölabhängigkeit:
  Verlagerung von 30% des Straßengüterverkehrs >300 km bis 2030 auf Bahn und Schiff
  Einrichtung eines voll funktionsfähigen EU-weiten transeuropäischen Kernnetzes bis 2030 (EU Leitlinie, 2010)
  Einführung äquivalenter River Information Services (RIS)
Binnenschifffahrt als energieeffizienter Verkehrsträger anerkannt
Quelle: via donau, ec.europa.eu
Notes: Auf gesamteuropäischer Ebene gibt es derzeit nachfolgende verkehrspolitische Rahmenvorgaben:
Das Weißbuch Verkehr der Europäischen Kommission mit dem Titel „Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen Verkehrsraum – Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem“ aus dem Jahr 2011 legt ambitionierte Ziele im Bereich Reduktion von Erdölabhängigkeit und CO2-Emissionen fest. Letztere sollen bis 2050 im Vergleich zu 1990 um 60 % verringert werden.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 26,27

## Slide 34: Verkehrspolitischer Rahmen – auf österreichischer Ebene Stärkung der Donauschifffahrt
Gesamtverkehrsplan für Österreich (bmk, 2012)
  Formuliert Ziele und Leitlinien der österreichischen Verkehrspolitik bis 2025.
Aktionsplan Donau
  Bis 2022
  Zielsetzungen betreffen neben Schifffahrt, auch Ökologie und den Hochwasserschutz.
  von bmvit und via donau umgesetzt
Quelle: viadonau
Quelle: via donau, bmvit
Notes: Der „Gesamtverkehrsplan für Österreich“ formuliert die Ziele und Leitlinien der österreichischen Verkehrspolitik bis 2025 für alle Verkehrsträger.
Die detaillierte Basis für die österreichische Schifffahrtspolitik stellt das Aktionsprogramm Donau (APD) bis 2022 dar, dessen Zielsetzungen erstmalig nicht nur der Schifffahrt, sondern in gleichem Maße der Ökologie und dem Hochwasserschutz gelten. Damit spiegelt das Programm den multifunktionellen Charakter der Donau wider und nutzt Synergien zwischen den drei Aktionsfeldern. Umgesetzt wird das Programm durch via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH gemeinsam mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und in enger Abstimmung mit relevanten Akteuren. Die sechs Wirkungsziele des Aktionsprogramms werden durch 23 Maßnahmen umgesetzt, die jeweils zu einem, zwei oder allen drei Aktionsfeldern beitragen. Die Binnenschifffahrt soll im österreichischen Gesamtverkehrssystem – auch in Anlehnung an die europäischen Leitlinien – weiter gestärkt werden. Die Maßnahmen im Aktionsfeld der Binnenschifffahrt beziehen sich auf die Themenbereiche Wasserstraßeninfrastruktur, Schleusenbetrieb, Bereitstellung von Nutzerinformation (River Information Services), Transportentwicklung, Flottenmodernisierung und Wissensmanagement.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 31
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 31

## Slide 35: Problemlösung & Verbesserung Stärkung der Donauschifffahrt
Abhängigkeit von Fahrwasserverhältnissen
saisonales Niederwasser (Wasserstände < 2,5 m )-> Schiffe können nicht voll beladen werden -> Wirtschaftlichkeit sinkt
Lösungs-/Verbesserungsansatz:
  Wasserstraßeninstandhaltung, flussbauliche Maßnahmen
  Informationen zu Wasserständen durch River Information Services (RIS)
viadonau:
  zuständig für die Instandhaltung/Verbesserung der Wasserstraße
  betreibt DoRIS - das österreichische RIS
Quelle: via donau
Notes: Die in der Fahrrinne vorhandene Fahrwassertiefe bestimmt, wie weit ein Güterschiff „abgeladen“ werden kann; je mehr Güter ein Schiff geladen hat, desto größer ist seine Abladetiefe, das heißt der einem bestimmten Beladungszustand entsprechende Tiefgang des Schiffes in Ruhelage. Die von der Schifffahrt nutzbaren Abladetiefen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Binnenschifffahrtstransporten.
Bei saisonalem Niederwasser, darunter versteht man Wasserstände von weniger als 2,5 können Schiffe nicht voll beladen werden und die Wirtschaftlichkeit sinkt.
Dieser Problematik können die nachfolgend erläuterten Tätigkeiten der Wasserstraßeninstandhaltung, flussbauliche Maßnahmen sowie aktuelle und rechtzeitige Informationsvermittlung zu den jeweiligen Wasserständen entgegenwirken.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 49, 50

## Slide 36: Problemlösung & Verbesserung Stärkung der Donauschifffahrt
Instandhaltungsarbeiten:
Transport von Sedimenten (Kies, Sand)
Baggerungen an Seichtstellen
regelmäßige Sohlgrund- veränderungen
laufende Info- und Berichterstattung über aktuellen Zustand der Donau
Ausbau und Erweiterungen der Wasserstraßen
In Österreich ist die viadonau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH – für die Erhaltung und Entwicklung der Donau zuständig
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Vorgebeugt beziehungsweise verbessert werden kann diese Problematik zum einen durch eine adäquate Erhaltung der Wasserstraße durch die zuständigen Stellen. In Österreich ist dafür die viadonau zuständig. Durch Instandhaltungsarbeiten wie beispielsweise Baggerungen, den Abtransport von Sedimenten wie Kies und Sand oder den ständigen Ausbau und Erweiterung der Wasserstraße soll die Fahrrinnentiefe nach Möglichkeit auf einer bestimmten Mindesthöhe konstant gehalten werden.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 58ff.
Bildquelle: viadonau in Handbuch der Donaubinnenschifffahrt S. 59

## Slide 37: Problemlösung & Verbesserung Beispiel: Donau östlich von Wien
Gewässervernetzung
Uferrückbau
Quelle: via donau
Integratives Geschiebe- management
Stakeholder-Beteiligung
Optimierung der Regulierungsbauwerke
Ein lernendes System
Quelle:: via donau
Quelle:: via donau
Notes: Das Ziel des Maßnahmenkatalogs ist eine integrative Vorgehensweise, um auf der frei fließenden Donaustrecke östlich von Wien gleichzeitig die Wasserspiegellagen zu stabilisieren, den einzigartigen Lebensraum im Nationalpark Donau-Auen zu bewahren und die Wasserstraßeninfrastruktur an den Erfordernissen einer sicheren und wirtschaftlichen Donauschifffahrt auszurichten.
Folgende Maßnahmen werden verfolgt:
Integratives Geschiebemanagement: Zur Aufrechterhaltung sicherer und wirtschaftlicher Fahrwasserbedingungen wird Kies aus den kritischen Seichtstellen gebaggert. Auch in Geschiebefängen wird Kies gewonnen. Dieses Material wird möglichst weit stromauf verführt und dort in tiefen Bereichen der Stromsohle verklappt.
Uferrückbau: Durch den lokalen Rückbau der Steinverbauung an den Donauufern bilden sich natürliche Uferstrukturen aus. Es entstehen neue Lebensräume für auentypische Pflanzen und Tierarten. Der Fluss erhält wieder mehr Raum, wodurch die Beanspruchung der Stromsohle verringert und der Wasserspiegel bei Hochwasser gesenkt wird.
Gewässervernetzung: Nebenarme sind die Adern des Wasserwaldes und ein selten gewordener Lebensraumtyp. Sie gestalten durch Erosion und Sedimentation die Landschaft. Die großen Nebenarmsysteme im Nationalpark Donau-Auen werden daher wieder stärker an die Donau angebunden.
Optimierung der Regulierungsbauwerke: Um auch in Niederwasserperioden die Schiffbarkeit zu gewährleisten und die laufenden Kosten der Wasserstraßeninfrastrukturerhaltung zu reduzieren, wird die Niederwasserregulierung (Buhnen, Leitwerke) in kritischen Furtbereichen (Seichtstellen) optimiert.
Stakeholder-Beteiligung: Die Einbindung verschiedenster Interessengruppen und der Zivilgesellschaft ist eine wichtige Voraussetzung, um sozial- und umweltverträgliche Lösungen zu entwickeln und umzusetzen
Ein lernendes System: Im Maßnahmenkatalog wird die erforderliche Flexibilität gewahrt, um neue Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen in die Umsetzung einfließen zu lassen. Laufende Erhaltungsmaßnahmen können kontinuierlich verbessert werden
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 78, 79
Bildquellen: viadonau m Handbuch der Donauschifffahrt S. 79

## Slide 38: Problemlösung & Verbesserung Stärkung der Donauschifffahrt
© via donau I 38
Telematik für die Schifffahrt: River Information Services (RIS)
bieten aktuelle Informationen zur Schiffbarkeit von Wasserstraßen
Schiffsidentifikation und Lokalisierung - auf österreichischer Donau verpflichtend
DoRIS: www.doris.bmvit.gv.at
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: In der RIS-Richtlinie werden die Technologien Inland-AIS, Inland-ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), NfB und ERI spezifiziert, welche die Basis für eine Vielzahl von Services bilden, darunter Fahrwasser-Informationsdienste, Verkehrsinformationen, Verkehrsmanagement, Informationen für die Transportlogistik, Hafen- und Terminalmanagement, Reiseplanung oder Statistiken. Auf der österreichischen Donau wird das so genannte DoRis (Donau River Information System) verwendet.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 204ff
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 138

## Slide 39: Problemlösung & Verbesserung Stärkung der Donauschifffahrt
Geschwindigkeit und Netzwerkdichte
Schwächen der Binnenschifffahrt sind die geringe Transportgeschwindigkeit und die geringe Netzdichte, die meist einen Vor-und Nachlauf erforderlich macht.
River Information Services unterstützen durch aktuelle und rechtzeitige Informationen, um die Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Planbarkeit der Transporte zu verbessern und die Schwächen zu vermindern.
Quelle: via donau
Quelle: via donau
Notes: Im Bereich der Binnenschifffahrt muss stets eine Abwägung zwischen den Faktoren Zeit und Kosten getroffen werden. Naturgemäß eignen sich nicht alle Güter für den Transport per Schiff. Bei zeitlich flexiblen Gütertransporten steckt im Bereich der Binnenschifffahrt bei guter Planung jedoch erhebliches Einsparungspotenzial.
Durch eine optimale Planung der Transportkette können Transportzeiten zusätzlich verringert und der Vor- und Nachlauf reduziert werden. Durch aktuelle Informationen und perfektes Schleusenmanagement kann mit Hilfe von RIS Tour und Beladung optimal geplant und zusätzlich Zeit eingespart werden.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 17, 204
Bildquelle: viadonau im Handbuch der Donaubinnenschifffahrt S. 204

## Slide 40: Problemlösung & Verbesserung Stärkung der Donauschifffahrt
© via donau I 40
Information und Ausbildung – durch zielgruppenorientierte Information
Jahresberichte Donauschifffahrt – Daten & Fakten, aktuelle Projekte, Entwicklungen
Handbuch Donauschifffahrt – Basiswissen zur Donauschifffahrt, 4. Auflage
Online Portale: www.donauschifffahrt.info, www.danubeports.info, www.blaue-seiten.at
Wasserstraßenkarten: Europa, Donau, Donau für Kinder
INeS Danube: mehrsprachige eLearning Plattform zu Logistik mit dem Binnenschiff
REWWay (Research and Education on Waterway Logistics): Lehrmaterialien zum Thema Binnenschiff
40
Quelle: via donau
Notes: Zielgruppenorientierte Informationen zur Binnenschifffahrt können zusätzlich helfen Bewusstsein über die Vorteile der Binnenschifffahrt zu schaffen und so die Auslastung der Donauschifffahrt zu steigern.
Beispiele dafür sind der Jahresbericht der Donauschifffahrt, das Handbuch der Donauschifffahrt, zahlreiche Online Portale, Wasserstraßenkarten sowie die mehrsprachige eLearning Plattform INeS Danube.
Quellen (zum Download): Jahresbericht der Donauschifffahrt und Handbuch der Donauschifffahrt: http://www.viadonau.org/newsroom/publikationen/broschueren
https://www.Ines-danube.info
https://www.rewway.at/lehrmittelpakete

## Slide 41: Personalproblematik Stärkung der Donauschifffahrt
steigender Mangel an qualifiziertem Personal
Überalterung des Personals
Berufsmöglichkeiten in der Binnenschifffahrt wenig bekannt bei jungen Menschen
familiär bedingte Wechsel zu Berufen an Land
wenig international einheitliche Qualifikationsstandards
Quelle: viadonau
Quelle: via donau, edinna.eu, bag.bund.de
Notes: Die Akteure melden, nicht zuletzt auch aufgrund fehlender international-einheitlicher Qualifikationsstandards, einen zunehmenden Rückgang an qualifiziertem Personal. Zudem hat ein hoher Anteil der Schiffsführer ein relativ hohes Alter und wird in den kommenden Jahren altersbedingt aus dem Berufsleben austeigen. Außerdem beenden viele Kapitäne und Matrosen familienbedingt oft frühzeitig ihre Karriere und wechseln zu einem Beruf mit Binnenschifffahrtsbezug an Land um öfter bei ihren Familien sein zu können.
Die Aus- und Weiterbildung ist in den einzelnen Donauländern und auch gesamteuropäisch gesehen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die Ansätze reichen von praxisorientierten Modellen ohne verpflichtenden Besuch einer Ausbildungsinstitution bis hin zur akademischen Ausbildung. In manchen Ländern bestehen mehrere Berufswege parallel.
Quellen: Handbuch der Donauschifffahrt S. 142 und
https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Marktbeobachtung/Sonderberichte/Sonderber_Personalsituation_in_der_deutschen_Binnenschifffahrt.pdf?__blob=publicationFile, S.2f. [03.04.2020]
Bildquellen: viadonau im Handbuch der Donauschifffahrt S. 138

## Slide 42: Ausbildungsstandards Stärkung der Donauschifffahrt
Ausbildungslänge, Aufbau und Inhalte variieren stark länderabhängig
keine EU-weite Harmonisierung und Mindeststandard
viele unterschiedliche Diplome und Zertifikate
Harmonisierung von Ausbildungsstandards wird angestrebt
Quelle: via donau, binnenschiff.de, bmvit.gv.at
Notes: Innerhalb Europas und auch EU-weit variieren die Ausbildungsstandards länderabhängig stark. Ausbildungslänge, die Dauer der praktischen Ausbildung, der generelle Aufbau sowie die Inhalte weichen von Land zu Land teilweise erheblich voneinander ab, eine EU-weite Harmonisierung oder zumindest eine Vorgabe von Mindeststandards gibt es nicht.
Das Vorliegen zahlreicher verschiedener Diplome und Zertifikate macht eine Einschätzung der jeweiligen Qualifikationsstandards schwierig und erschwert den länderübergreifenden Einsatz von Personal.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 142
Zusätzliche Informationen unter: https://www.binnenschiff.de
www.bmvit.gv.at

## Slide 43: Ausbildungsstandards – Lösungsansatz Stärkung der Donauschifffahrt
Ausbildungsstandards verbessern und harmonisieren
EU-Richtlinie 2017/2397 soll Mindestqualifikationen im Bereich Binnenschifffahrt gewährleisten
Voraussetzungen und Verfahren für die Ausstellung von Zeugnissen in den Mitgliedsstaaten.
EDINNA, der Verein der Aus- und Weiterbildungsinstitutionen der Binnenschifffahrt unterstützt die Europäische Kommission bei der Harmonisierung der Ausbildung.
Notes: Ein zentraler Punkt um der Personalproblematik im Binnenschifffahrtsbereich entgegenzuwirken besteht demnach darin die Ausbildungsstandards in diesem Bereich zu verbessern und zu harmonisieren und EU-weite Mindeststandards im Ausbildungsbereich zu schaffen.
Die im Januar 2018 in Kraft getretene EU-Richtlinie 2017/2397 bildet einen gemeinsamen Rahmen für die Gewährleistung beruflicher Mindestqualifikationen im Bereich der Binnenschifffahrt. In dieser Richtlinie werden die Voraussetzungen und Verfahren für die Ausstellung von Zeugnissen über die Qualifikation sowie für die Anerkennung solcher Qualifikationen in den Mitgliedstaaten festgelegt. Die Qualifikationen gelten für Personen, die am Betrieb eines Fahrzeugs auf Binnenwasserstraßen der Union beteiligt sind.
EDINNA, der Verein der Aus- und Weiterbildungsinstitutionen der Binnenschifffahrt in Europa, bietet auf seiner Website einen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten in Europa. EDINNA unterstützt die Bemühungen der Europäischen Kommission zur Harmonisierung der Ausbildung und deren Zertifizierung in der Binnenschifffahrt.
Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S. 142
Und unter https://www.edinna.eu/

## Slide 44: Exkurs: Nautische Ausbildung in Österreich
Lehre Binnenschifffahrt:
3-jährige duale Ausbildung
12 Woche Berufsschulbesuch (geblockt)
Restliche Zeit bei Reedereien an Bord des Schiffs
Abschluss: Bootsmann bzw. Bootsfrau
Notes: In Österreich gibt es die Möglichkeit zur Ausbildung zum Bootsmann bzw. zur Bootsfrau. Zurzeit wird die Berufsschulausbildung zur Lehre Binnenschifffahrt lediglich in Wien angeboten und dauert 12 Wochen. Die Anzahl der Ausbildungsplätze ist begrenzt. Den Abschluss bildet das Diplom zur Bootsfrau bzw. Bootsmann.
Quelle: https://www.donau.com/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDFs/Donau-Tourismuskonferenz_2014/Praesentationen/07_Hofbauer_Be_your_own_captain.pdf [13.04.20].

## Slide 45: Quiz Stärkung der Donauschifffahrt
Wie wird das österreichische Telematik System für die Schifffahrt genannt?
Doris
Oliver
Lisa
Thomas
Quelle: viadonau/ Andi Bruckner
Quelle: viadonau / Andi Bruckner.
Notes: Wie wird das österreichische Telematik System für die Schifffahrt genannt? Doris
Donau River Information Services
Bildquelle: viadonau/Andi Bruckner im Handbuch der Donauschifffahrt S. 206, 207

## Slide 46: DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärken der Wasserstraße
Markt der Donauschifffahrt
Transportbeispiele
Die Wasserstraße Donau
Stärken der Donauschifffahrt

## Slide 47: High & Heavy – Schwerguttransporte auf der Donau Transportbeispiele
3 Schwerlastterminals entlang österreichischer und deutscher Donau
Hebeleistung in Terminals bis zu 500 Tonnen.
Verladung mittels Portalkränen
Allein im Hafen Linz 200.000 m2 Freiflächen und 55.000 m2 Schwerlasthallen
Quelle: viadonau
Quelle: via donau
Quelle: Ferlbermayer
Notes:   Es werden insgesamt drei Schwerlastterminals mit wasserseitiger Anbindung betrieben. Die Ansiedlung von Betriebsstandorten an der Wasserstraße ist für den Schwergutspezialisten ein strategischer Vorteil gegenüber Mitbewerbern. Neben dem eigenen Schwerlasthafen am Standort Linz werden Terminals für den High-&-Heavy-Umschlag im Hafen Wien Albern und in Krefeld (Deutschland) mit einer Hebeleistung von 450 bzw. 500 t betrieben. Der Schwerlasthafen in Linz wurde 1996 mit 27,5 Hektar Betriebsareal gekauft. Das Hafenbecken mit einer Länge von über hundert Metern und einer Breite von 17 Metern kann die auf der Donau üblichen Binnenschiffe aufnehmen. Im Hafen stehen zwei Portalkräne zur Verfügung, die gemeinsam Lasten von bis zu 600 t umschlagen können. Darüber hinaus stehen auf dem Betriebsgelände Linz mehr als 220 000 m² an Freiflächen und rund 55 000 m² Schwerlasthallen zur Verfügung. Diese Hallen werden an diverse Kunden zur Vormontage sehr großer Teile vermietet. Diese Güter können ohne Vorlauf auf der Straße oder Schiene ihren Weg über die Wasserstraße finden können.
  Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S 175
  Bildquelle: Felbermayer im Handbuch der Donauschifffahrt S. 175

## Slide 48: Mineralölprodukte Transportbeispiele
Aus insgesamt 3 Verladeanlagern (2x in Ungarn, 1x in der Slowakei) werden Kunden im Westen (AT und DE) bzw. im Osten (Serbien und RO) bedient.
Kosten pro Tonne Flüssiggütern im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln per Binnenschiff sehr günstig
Bis zu 2.000 Tonnen Flüssiggüter können bei optimalen Wasserstrand pro Binnenschiff transportiert werden
Quelle: MOL-Gruppe
Notes: Es werden drei Verladeanlagen an der Donau betrieben: zwei in Ungarn ( Százhalombatta und Komárom) und eine in der Slowakei (Bratislava). Von diesen Standorten aus werden über die Donau Kunden im Westen (Österreich und Ostdeutschland) als auch im Osten (Serbien und Rumänien) beliefert. Des Weiteren wird ein Tanklager mit Verladeanlage in Korneuburg (Strom-km 1942 – Österreich) und Giurgiu (Rumänien) betrieben. Große Mengen an Flüssiggütern zu befördern ist sehr günstig, da die entsprechenden Kosten pro Tonne vergleichsweise niedrig sind. Bei einem optimalen Wasserstand können pro Tankschiff bis zu 2 000 t transportiert werden. Das Tanklager in Korneuburg dient der Lagerung und Verteilung von flüssigen, brennbaren Mineralölprodukten (Super 95 und 98, Diesel B7, Bunkergasöl und Heizöl Extra Leicht). Die Produkte werden in der Regel per Binnenschiff angeliefert. Für die Lagerung der Güter stehen in Korneuburg nun sieben oberirdische Festdachtanks sowie zwei liegende Tanks zur Verfügung. Insgesamt beträgt das Volumen für die gelagerten Produkte circa 6 200 m³ für Ottokraftstoffe sowie 10 000 m³ für Diesel und anderes Gasöl.
  Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S 180
  Bildquelle: MOL-Gruppe im Handbuch der Donauschifffahrt S. 180.

## Slide 49: Baustoffe Transportbeispiele
Transport von Betonfertigteilen für den Tief-, Sonder- und Objektbau
Bis zu 50 Tonnen pro Bauelement
Verladung über Lände in unmittelbarer Nähe der Produktionsstätte  kurzer Vorlauf
Absatzmärkte in der Donauregion
Quelle: GEROCRET
Notes:   In unternehmenseigener Produktion werden Betonfertigteile für den Tief-, Sonder- und Objektbau bis 50 t Elementgewicht hergestellt. Kund*innen in Österreich und ganz Europa werden mit Fertigteilen für den Bahn-, Brücken-, Kanal-, Straßen-, Tunnel- und Industriebau sowie für individuelle Projekte beliefert. Ende 2017 hat das Unternehmen die in unmittelbarer Nähe zum Betriebsgelände befindliche Donaulände wieder in Betrieb genommen, um mit dem Binnenschiff Betonfertigteile zu einem Kunden zu verschiffen. Der kurze Vorlauf zur Donau bietet optimale Voraussetzungen für die Nutzung der Wasserstraße Donau. Des Weiteren befinden sich wichtige Absatzmärkte in der Donauregion. Der Transport von Schwerlast- und Übermaßgütern mit dem Binnenschiff erweist sich hier als äußerst kosteneffizient und verzeichnet einen deutlichen Nachhaltigkeitsvorteil gegenüber anderen Transportmodalitäten, da hohe Stückgewichte und großformatige Maße der Produkte sich bestens für dieses Verkehrsmittel eignen.
  Quelle: Handbuch der Donauschifffahrt S 179
  Bildquelle: GEROCRET in Handbuch der Donauschifffahrt S 179

## Slide 50: Quiz Transportbeispiele
Wie viel Tonnen Flüssiggüter kann ein Tankschiff auf der Donau bei optimalem Wasserstand transportieren?
4.500 Tonnen
600 Tonnen
2.000 Tonnen
2.500 Tonnen
Quelle: helmut1972, www.binnenschifffartsforum.de
Notes: Wie viel Tonnen Flüssiggüter kann ein Tankschiff auf der Donau bei optimalem Wasserstand transportieren? 2000 Tonnen
Bildquelle: helmut1972, www.binnenschifffahrtsforum.de im Handbuch der Donauschifffahrt S. 117

## Slide 51: ABC-Liste Abschlussübung
Gestaltet für euch selbst eine ABC-Liste mit den wichtigsten Begriffen zum Thema „DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße “.
Nehmt hierzu ein Blatt Papier, schreibt an der Längsseite untereinander alle Buchstaben des Alphabets auf.
Im Anschluss dazu schreibt zu jedem Buchstaben wichtige Begriffe zum Thema „DONAUSCHIFFFAHRT – Märkte und Stärkung der Wasserstraße“, die mit dem jeweiligen Buchstaben beginnen zum Beispiel T … Transportkostenkalkulation.
Am Ende habt ihr eine tolle Liste voll mit den wichtigsten Schlagworten zum Thema Donauschifffahrt – Märkte und Stärkung der Wasserstraßen.

## Slide 52: Quellenverzeichnis
Handbuch der Donauschifffahrt, viadonau, Wien, 2019 –
Download: http://www.viadonau.org/de/newsroom/publikationen/broschueren
viadonau (2019): Donauschifffahrt in Österreich – Jahresbericht 2018, Wien
Download: http://www.viadonau.org/de/newsroom/publikationen/broschueren
INeS Danube Informationsplattform für den Bereich Intermodale Binnenschifffahrt
Zugang: www.ines-danube.info
EDINNA – Education in Inland Navigation: online: https://www.edinna.eu/
Europäische Kommission: EU Strategy for the Danube Region (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT), Brüssel, 2020.
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie: online: www.bmvit.gv.at
Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB): online: https://www.binnenschiff.de/
Europäische Union: https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades2_en) [08.04.2020]
https://www.donau.com/fileadmin/user_upload/Bilder_und_PDFs/Donau-Tourismuskonferenz_2014/Praesentationen/07_Hofbauer_Be_your_own_captain.pdf [13.04.2020]

## Slide 53: Zusatzinformation
Wir hoffen unser Foliensatz hat Ihren Ansprüchen entsprochen!
- Sie können den Foliensatz gerne Ihren Wünschen und Anforderungen entsprechend adaptieren und für Ihren Unterricht/Vorträge verwenden.
Für Fragen und Rückmeldungen stehen wir jederzeit gerne per Mail unter
rewway@fh-steyr.at zur Verfügung.
Weitere Foliensätze finden Sie unter:
http://www.rewway.at/de/lehrmittel/pakete/
Haben Sie vielleicht Interesse an einem Transport School Lab, einer Exkursion oder einem Fachvortrag?
http://www.rewway.at/de/services/